## Slide 1
Rasm: Ansgar Koreng · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
MA'RUZA · M10 · 2 soat
Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari muhandisligi
Unumdorligini tahlil qilish va baholash
O‘qituvchi: S.Iskandarova, t.f.f.d. (PhD), dotsent
2026-2027 o‘quv yili
https://aiscan.airi.uz/ktm/

## Slide 2
◆ MA’RUZA REJASI
Reja
M10 · Unumdorligini tahlil qilish va baholash
2
01
Unumdorlik mezonlari: latency, throughput va scalability
02
Profiling va benchmarking usullari
03
Roofline modeli
04
Energiya samaradorligini tahlil qilish
05
Optimallashtirish strategiyalari

## Slide 3
Rasm: Ansgar Koreng · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
01
REJA BANDI
Unumdorlik mezonlari: latency, throughput va scalability

## Slide 4
◆ 1-REJA
Unumdorlik mezonlari: latency, throughput va scalability
M10 · Unumdorligini tahlil qilish va baholash
4
Rasm: Pittigrilli · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
⚙ AMALIYOTDA
01
Kechikish (latency) — bitta so'rovni boshidan oxirigacha bajarish vaqti.
AI tizimida u bir necha komponentdan yig'iladi: tarmoq va navbatda kutish, oldindan qayta ishlash (preprocessing), xost-qurilma ma'lumot ko'chirish, modelning o'zi, keyingi qayta ishlash. Kechikish hech qachon bitta son emas — u taqsimot. Shuning uchun o'rtacha qiymat bilan birga foizillar (percentiles) hisobot qilinadi: p50 (mediana), p95, p99.
02
O'tkazuvchanlik (throughput) — vaqt birligida bajarilgan ish miqdori: sekundiga tasvirlar, so'rovlar yoki tokenlar.
Latency va throughput o'rtasidagi munosabat Little qonuni bilan ifodalanadi: L = λ · W, bu yerda L — tizimdagi o'rtacha so'rovlar soni (parallellik), λ — o'tkazuvchanlik, W — o'rtacha kechikish.
Notes: Kechikish (latency) — bitta so'rovni boshidan oxirigacha bajarish vaqti. AI tizimida u bir necha komponentdan yig'iladi: tarmoq va navbatda kutish, oldindan qayta ishlash (preprocessing), xost-qurilma ma'lumot ko'chirish, modelning o'zi, keyingi qayta ishlash. Kechikish hech qachon bitta son emas — u taqsimot. Shuning uchun o'rtacha qiymat bilan birga foizillar (percentiles) hisobot qilinadi: p50 (mediana), p95, p99. «Dum kechikishi» (tail latency) foydalanuvchi tajribasi uchun hal qiluvchi: agar bitta sahifa 100 ta mikroxizmatga murojaat qilsa va har birining p99 kechikishi 1 soniya bo'lsa, foydalanuvchilarning 63 foizi kamida bir marta 1 soniya kutadi. Interaktiv LLM xizmatlarida kechikish yana ikki qismga bo'linadi: birinchi tokengacha vaqt (time to first token, TTFT) va tokenlar orasidagi vaqt (inter-token latency).
O'tkazuvchanlik (throughput) — vaqt birligida bajarilgan ish miqdori: sekundiga tasvirlar, so'rovlar yoki tokenlar. Latency va throughput o'rtasidagi munosabat Little qonuni bilan ifodalanadi: L = λ · W, bu yerda L — tizimdagi o'rtacha so'rovlar soni (parallellik), λ — o'tkazuvchanlik, W — o'rtacha kechikish. Bundan muhim xulosa kelib chiqadi: partiya (batch) hajmini oshirib throughput'ni ko'tarish mumkin, lekin har bir so'rovning kechikishi ortadi. GPU'da bu ayniqsa yaqqol: partiya 1 bo'lganda matritsalar kichik, yadrolar to'liq yuklanmaydi va throughput past; partiya 64 bo'lganda GPU to'yinadi, lekin so'rov navbatda boshqa 63 so'rovni kutadi. Shu sababli ishlab chiqarish xizmatlari odatda «kechikish byudjeti» (masalan, p99 ≤ 50 ms) qo'yib, shu chegarada maksimal throughput beruvchi partiya hajmini qidiradi.
Masshtablanuvchanlik (scalability) — resurs qo'shilganda unumdorlikning qanday o'sishi. Ikki tur farqlanadi: kuchli masshtablash (strong scaling) — muammo hajmi o'zgarmay, protsessorlar soni ortadi; zaif masshtablash (weak scaling) — har protsessorga to'g'ri keladigan ish hajmi o'zgarmay, umumiy muammo ortadi. Kuchli masshtablashning chegarasini Amdahl qonuni belgilaydi: agar dasturning s ulushi ketma-ket bo'lsa, N protsessorda tezlashish S(N) = 1 / (s + (1 − s)/N) dan oshmaydi — s = 5 % bo'lganda cheksiz protsessorlarda ham 20 martadan ortiq tezlashish yo'q. Gustafson qonuni zaif masshtablash uchun optimistik ko'rinish beradi: S(N) = N − s · (N − 1), ya'ni muammo hajmi o'sgan sari ketma-ket qism ulushi kamayadi. Taqsimlangan o'qitishda masshtablanuvchanlik samaradorligi E(N) = S(N)/N sifatida o'lchanadi; 8 GPU'da 90 foiz samaradorlik yaxshi, 512 GPU'da 70 foiz ham qabul qilinadi, chunki gradientlarni almashish (all-reduce) va sinxronizatsiya ulushi ortadi.

## Slide 5
◆ 1-REJA
Unumdorlik mezonlari: latency, throughput va scalability
M10 · Unumdorligini tahlil qilish va baholash
5
Rasm: Brihaspati · Wikimedia Commons · CC BY 4.0
⚙ AMALIYOTDA
03
Masshtablanuvchanlik (scalability) — resurs qo'shilganda unumdorlikning qanday o'sishi.
Ikki tur farqlanadi: kuchli masshtablash (strong scaling) — muammo hajmi o'zgarmay, protsessorlar soni ortadi; zaif masshtablash (weak scaling) — har protsessorga to'g'ri keladigan ish hajmi o'zgarmay, umumiy muammo ortadi.
Notes: Kechikish (latency) — bitta so'rovni boshidan oxirigacha bajarish vaqti. AI tizimida u bir necha komponentdan yig'iladi: tarmoq va navbatda kutish, oldindan qayta ishlash (preprocessing), xost-qurilma ma'lumot ko'chirish, modelning o'zi, keyingi qayta ishlash. Kechikish hech qachon bitta son emas — u taqsimot. Shuning uchun o'rtacha qiymat bilan birga foizillar (percentiles) hisobot qilinadi: p50 (mediana), p95, p99. «Dum kechikishi» (tail latency) foydalanuvchi tajribasi uchun hal qiluvchi: agar bitta sahifa 100 ta mikroxizmatga murojaat qilsa va har birining p99 kechikishi 1 soniya bo'lsa, foydalanuvchilarning 63 foizi kamida bir marta 1 soniya kutadi. Interaktiv LLM xizmatlarida kechikish yana ikki qismga bo'linadi: birinchi tokengacha vaqt (time to first token, TTFT) va tokenlar orasidagi vaqt (inter-token latency).
O'tkazuvchanlik (throughput) — vaqt birligida bajarilgan ish miqdori: sekundiga tasvirlar, so'rovlar yoki tokenlar. Latency va throughput o'rtasidagi munosabat Little qonuni bilan ifodalanadi: L = λ · W, bu yerda L — tizimdagi o'rtacha so'rovlar soni (parallellik), λ — o'tkazuvchanlik, W — o'rtacha kechikish. Bundan muhim xulosa kelib chiqadi: partiya (batch) hajmini oshirib throughput'ni ko'tarish mumkin, lekin har bir so'rovning kechikishi ortadi. GPU'da bu ayniqsa yaqqol: partiya 1 bo'lganda matritsalar kichik, yadrolar to'liq yuklanmaydi va throughput past; partiya 64 bo'lganda GPU to'yinadi, lekin so'rov navbatda boshqa 63 so'rovni kutadi. Shu sababli ishlab chiqarish xizmatlari odatda «kechikish byudjeti» (masalan, p99 ≤ 50 ms) qo'yib, shu chegarada maksimal throughput beruvchi partiya hajmini qidiradi.
Masshtablanuvchanlik (scalability) — resurs qo'shilganda unumdorlikning qanday o'sishi. Ikki tur farqlanadi: kuchli masshtablash (strong scaling) — muammo hajmi o'zgarmay, protsessorlar soni ortadi; zaif masshtablash (weak scaling) — har protsessorga to'g'ri keladigan ish hajmi o'zgarmay, umumiy muammo ortadi. Kuchli masshtablashning chegarasini Amdahl qonuni belgilaydi: agar dasturning s ulushi ketma-ket bo'lsa, N protsessorda tezlashish S(N) = 1 / (s + (1 − s)/N) dan oshmaydi — s = 5 % bo'lganda cheksiz protsessorlarda ham 20 martadan ortiq tezlashish yo'q. Gustafson qonuni zaif masshtablash uchun optimistik ko'rinish beradi: S(N) = N − s · (N − 1), ya'ni muammo hajmi o'sgan sari ketma-ket qism ulushi kamayadi. Taqsimlangan o'qitishda masshtablanuvchanlik samaradorligi E(N) = S(N)/N sifatida o'lchanadi; 8 GPU'da 90 foiz samaradorlik yaxshi, 512 GPU'da 70 foiz ham qabul qilinadi, chunki gradientlarni almashish (all-reduce) va sinxronizatsiya ulushi ortadi.

## Slide 6
◆ 1-REJA
Unumdorlik mezonlari: latency, throughput va scalability
M10 · Unumdorligini tahlil qilish va baholash
6
Mezon | Birligi | Kim uchun muhim | Tipik maqsad
Latency (p50/p99) | ms | Interaktiv xizmatlar, real vaqt tizimlari | p99 ≤ 50–100 ms; avtonom transport ≤ 10–30 ms
Throughput | img/s, tok/s, req/s | Oflayn qayta ishlash, o'qitish | Apparat cho'qqisining 40–60 %
Scalability | tezlashish, samaradorlik | Klasterlar, taqsimlangan o'qitish | 8 GPU'da ≥ 85 %
Energiya | J/inferens, TOPS/W | Chekka qurilmalar, ma'lumot markazlari | Jetson: ≤ 1 J/kadr; DC: PUE ≤ 1,2
Xotira | GB, GB/s | Katta modellar, KV-kesh | HBM o'tkazuvchanligining ≥ 70 %

## Slide 7
Rasm: SkyN9ne · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
02
REJA BANDI
Profiling va benchmarking usullari

## Slide 8
◆ 2-REJA
Profiling va benchmarking usullari
M10 · Unumdorligini tahlil qilish va baholash
8
Rasm: Blake Patterson from Alexandria, VA, USA · Wikimedia Commons · CC BY 2.0
⚙ AMALIYOTDA
01
Benchmarking — standart ish yukini nazorat qilingan sharoitda o'lchash; profiling — bajarilish davomida vaqt va resurslarning qayerga sarflanganini tahlil qilish.
Ikkalasi ham metodologiyaga bog'liq.
02
Sanoat standarti — MLCommons tashkilotining MLPerf benchmark to'plami.
MLPerf Training LLM, tasvir tasniflash, obyekt aniqlash kabi vazifalar uchun belgilangan sifatga yetish vaqtini o'lchaydi; MLPerf Inference esa to'rt ssenariyda ishlaydi: bitta oqim (single stream — kechikish), ko'p oqim (multi stream), server (Puasson taqsimotli so'rovlar, kechikish chegarasi bilan) va oflayn (maksimal throughput).
Notes: Benchmarking — standart ish yukini nazorat qilingan sharoitda o'lchash; profiling — bajarilish davomida vaqt va resurslarning qayerga sarflanganini tahlil qilish. Ikkalasi ham metodologiyaga bog'liq. GPU'da o'lchashning birinchi qoidasi — asinxronlikni hisobga olish: model(x) chaqiruvi CPU'da darhol qaytadi, GPU esa yadrolarni keyinroq bajaradi, shuning uchun time.time() bilan o'lchash noto'g'ri; torch.cuda.synchronize() yoki CUDA hodisalari (torch.cuda.Event) ishlatilishi shart. Ikkinchi qoida — isitish (warm-up): birinchi iteratsiyalar cuDNN avtomatik sozlash, xotira ajratish, JIT kompilyatsiya tufayli 10–100 marta sekin bo'ladi va o'lchovga kiritilmasligi kerak. Uchinchi qoida — takrorlash va statistika: kamida 100–1000 iteratsiya, mediana va foizillar hisobot qilinadi, o'rtacha emas. To'rtinchi qoida — muhitni qayd etish: GPU modeli, drayver va CUDA versiyasi, soat chastotalari (GPU «boost» rejimida vaqt o'tishi bilan termal cheklovga tushishi mumkin), quvvat chegarasi, partiya hajmi, aniqlik (FP32/FP16/INT8), kirish o'lchami. Beshinchi qoida — to'liq konveyerni o'lchash: faqat model emas, ma'lumot yuklash, preprocessing va natijani qaytarish ham.
Sanoat standarti — MLCommons tashkilotining MLPerf benchmark to'plami. MLPerf Training LLM, tasvir tasniflash, obyekt aniqlash kabi vazifalar uchun belgilangan sifatga yetish vaqtini o'lchaydi; MLPerf Inference esa to'rt ssenariyda ishlaydi: bitta oqim (single stream — kechikish), ko'p oqim (multi stream), server (Puasson taqsimotli so'rovlar, kechikish chegarasi bilan) va oflayn (maksimal throughput). Bu ssenariylarning farqi muhim: bir xil apparat oflayn rejimda sekundiga 30 000 tasvir bersa, server rejimida 15 ms chegara bilan bu raqam ikki-uch marta kamayishi mumkin. MLPerf natijalari apparat tanlashda eng ishonchli ochiq manba hisoblanadi, chunki ular hakamlik tekshiruvidan o'tadi va kod ochiq.
Profiling vositalari bir necha darajada ishlaydi. PyTorch Profiler (torch.profiler) freymvork darajasida: har bir operator uchun CPU va CUDA vaqti, chaqiruvlar soni, xotira ajratish, hatto Python stekini yozadi va natijani TensorBoard yoki Chrome trace ko'rinishida beradi. NVIDIA Nsight Systems tizim darajasida: CPU iplar, CUDA API chaqiruvlari, yadrolar, xotira ko'chirishlar, NCCL aloqalari bitta vaqt o'qida ko'rsatiladi — bu GPU'ning bo'sh turgan oraliqlarini va ularning sababini (CPU kutmoqda, sinxronizatsiya, kichik yadrolar) topishning eng yaxshi usuli. NVIDIA Nsight Compute yadro darajasida: bitta CUDA yadrosi uchun erishilgan FLOPS, xotira o'tkazuvchanligi, band bo'lish darajasi (occupancy), kesh urish foizi, va hatto Roofline diagrammasini avtomatik chizadi. Uchta vositaning kombinatsiyasi «yuqoridan pastga» tahlilni beradi: avval Nsight Systems bilan vaqt oqimi, keyin PyTorch Profiler bilan qaysi operatorlar, oxirida Nsight Compute bilan nima uchun bu yadro sekin.

## Slide 9
◆ 2-REJA
Profiling va benchmarking usullari
M10 · Unumdorligini tahlil qilish va baholash
9
Rasm: Daderot · Wikimedia Commons · CC0
⚙ AMALIYOTDA
03
Profiling vositalari bir necha darajada ishlaydi.
PyTorch Profiler (torch.profiler) freymvork darajasida: har bir operator uchun CPU va CUDA vaqti, chaqiruvlar soni, xotira ajratish, hatto Python stekini yozadi va natijani TensorBoard yoki Chrome trace ko'rinishida beradi.
Notes: Benchmarking — standart ish yukini nazorat qilingan sharoitda o'lchash; profiling — bajarilish davomida vaqt va resurslarning qayerga sarflanganini tahlil qilish. Ikkalasi ham metodologiyaga bog'liq. GPU'da o'lchashning birinchi qoidasi — asinxronlikni hisobga olish: model(x) chaqiruvi CPU'da darhol qaytadi, GPU esa yadrolarni keyinroq bajaradi, shuning uchun time.time() bilan o'lchash noto'g'ri; torch.cuda.synchronize() yoki CUDA hodisalari (torch.cuda.Event) ishlatilishi shart. Ikkinchi qoida — isitish (warm-up): birinchi iteratsiyalar cuDNN avtomatik sozlash, xotira ajratish, JIT kompilyatsiya tufayli 10–100 marta sekin bo'ladi va o'lchovga kiritilmasligi kerak. Uchinchi qoida — takrorlash va statistika: kamida 100–1000 iteratsiya, mediana va foizillar hisobot qilinadi, o'rtacha emas. To'rtinchi qoida — muhitni qayd etish: GPU modeli, drayver va CUDA versiyasi, soat chastotalari (GPU «boost» rejimida vaqt o'tishi bilan termal cheklovga tushishi mumkin), quvvat chegarasi, partiya hajmi, aniqlik (FP32/FP16/INT8), kirish o'lchami. Beshinchi qoida — to'liq konveyerni o'lchash: faqat model emas, ma'lumot yuklash, preprocessing va natijani qaytarish ham.
Sanoat standarti — MLCommons tashkilotining MLPerf benchmark to'plami. MLPerf Training LLM, tasvir tasniflash, obyekt aniqlash kabi vazifalar uchun belgilangan sifatga yetish vaqtini o'lchaydi; MLPerf Inference esa to'rt ssenariyda ishlaydi: bitta oqim (single stream — kechikish), ko'p oqim (multi stream), server (Puasson taqsimotli so'rovlar, kechikish chegarasi bilan) va oflayn (maksimal throughput). Bu ssenariylarning farqi muhim: bir xil apparat oflayn rejimda sekundiga 30 000 tasvir bersa, server rejimida 15 ms chegara bilan bu raqam ikki-uch marta kamayishi mumkin. MLPerf natijalari apparat tanlashda eng ishonchli ochiq manba hisoblanadi, chunki ular hakamlik tekshiruvidan o'tadi va kod ochiq.
Profiling vositalari bir necha darajada ishlaydi. PyTorch Profiler (torch.profiler) freymvork darajasida: har bir operator uchun CPU va CUDA vaqti, chaqiruvlar soni, xotira ajratish, hatto Python stekini yozadi va natijani TensorBoard yoki Chrome trace ko'rinishida beradi. NVIDIA Nsight Systems tizim darajasida: CPU iplar, CUDA API chaqiruvlari, yadrolar, xotira ko'chirishlar, NCCL aloqalari bitta vaqt o'qida ko'rsatiladi — bu GPU'ning bo'sh turgan oraliqlarini va ularning sababini (CPU kutmoqda, sinxronizatsiya, kichik yadrolar) topishning eng yaxshi usuli. NVIDIA Nsight Compute yadro darajasida: bitta CUDA yadrosi uchun erishilgan FLOPS, xotira o'tkazuvchanligi, band bo'lish darajasi (occupancy), kesh urish foizi, va hatto Roofline diagrammasini avtomatik chizadi. Uchta vositaning kombinatsiyasi «yuqoridan pastga» tahlilni beradi: avval Nsight Systems bilan vaqt oqimi, keyin PyTorch Profiler bilan qaysi operatorlar, oxirida Nsight Compute bilan nima uchun bu yadro sekin.

## Slide 10
Rasm: Giu.natale · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
03
REJA BANDI
Roofline modeli

## Slide 11
◆ 3-REJA
Roofline modeli
M10 · Unumdorligini tahlil qilish va baholash
11
Rasm: 中少 · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
⚙ AMALIYOTDA
01
Roofline modeli (Williams, Waterman, Patterson, 2009) ish yukining erishishi mumkin bo'lgan unumdorligini ikki apparat parametri bilan bog'laydi: cho'qqi hisoblash tezligi P_peak (FLOP/s) va cho'qqi xotira o'tkazuvchanligi B_peak (bayt/s).
Ish yukining xususiyati — arifmetik intensivlik (arithmetic intensity) I = FLOP soni / xotiradan o'qilgan va yozilgan baytlar soni (FLOP/bayt).
02
Zamonaviy tezlatkichlar uchun tizma nuqtasi hisoblab chiqamiz.
A100 SXM 80 GB: FP16 tensor 312 TFLOPS, HBM2e 2039 GB/s → I ≈ 153 FLOP/bayt; FP32 (tensor yadrolarsiz) 19,5 TFLOPS → I ≈ 9,6. H100 SXM: FP16 989 TFLOPS, HBM3 3350 GB/s → I ≈ 295. NVIDIA T4: FP16 65 TFLOPS, GDDR6 320 GB/s → I ≈ 203. Jetson Orin AGX 64 GB: INT8 zich ~ 138 TOPS, LPDDR5 204,8 GB/s → I ≈ 670.
Notes: Roofline modeli (Williams, Waterman, Patterson, 2009) ish yukining erishishi mumkin bo'lgan unumdorligini ikki apparat parametri bilan bog'laydi: cho'qqi hisoblash tezligi P_peak (FLOP/s) va cho'qqi xotira o'tkazuvchanligi B_peak (bayt/s). Ish yukining xususiyati — arifmetik intensivlik (arithmetic intensity) I = FLOP soni / xotiradan o'qilgan va yozilgan baytlar soni (FLOP/bayt). Model shuni aytadiki, erishiladigan unumdorlik P = min(P_peak, I · B_peak). Grafikda (ikkala o'q logarifmik) bu ikki chiziq — qiya «xotira tomi» va gorizontal «hisoblash tomi» — uy tomini eslatadi, shundan nom kelib chiqqan. Ikki chiziq kesishgan nuqta — «tizma nuqtasi» (ridge point) I = P_peak / B_peak: intensivligi I dan kichik yadrolar xotira bilan cheklangan (memory-bound), kattalari hisoblash bilan cheklangan (compute-bound).
Zamonaviy tezlatkichlar uchun tizma nuqtasi hisoblab chiqamiz. A100 SXM 80 GB: FP16 tensor 312 TFLOPS, HBM2e 2039 GB/s → I ≈ 153 FLOP/bayt; FP32 (tensor yadrolarsiz) 19,5 TFLOPS → I ≈ 9,6. H100 SXM: FP16 989 TFLOPS, HBM3 3350 GB/s → I ≈ 295. NVIDIA T4: FP16 65 TFLOPS, GDDR6 320 GB/s → I ≈ 203. Jetson Orin AGX 64 GB: INT8 zich ~ 138 TOPS, LPDDR5 204,8 GB/s → I ≈ 670. Ko'rinib turibdiki, avlodlar almashgan sari hisoblash quvvati xotira o'tkazuvchanligidan tezroq o'sadi, tizma nuqtasi o'ngga suriladi va tobora ko'proq ish yuklari xotira bilan cheklanib qoladi — bu «xotira devori» (memory wall) muammosining Roofline tilidagi ifodasi.
Endi tipik yadrolarning intensivligini baholaymiz. M×K va K×N matritsalarni ko'paytirish 2MNK FLOP talab qiladi va FP16'da kamida 2(MK + KN + MN) bayt o'qiydi-yozadi. Kvadrat n×n holatda I = 2n³ / 6n² = n/3: n = 1024 da I ≈ 341, n = 4096 da I ≈ 1365 — A100'da aniq compute-bound. Biroq LLM dekodlashidagi partiya 1 holat matritsa-vektor ko'paytmasi (GEMV): M = 1, I = 2NK / 2(K + KN + N) ≈ 1 FLOP/bayt — tizma nuqtasidan 150 marta past, demak, qattiq memory-bound: GPU har tokenda butun og'irliklarni HBM'dan o'qiydi va hisoblash yadrolari 99 foiz bo'sh turadi. Shuning uchun LLM inferensida tokenlar/soniya taxminan B_peak / model_hajmi_baytlarda bilan chegaralanadi (masalan, 7 milliard parametrli FP16 model, 14 GB, A100'da ≈ 2039/14 ≈ 145 token/s partiya 1 uchun yuqori chegara). Elementar operatsiyalar (ReLU, qo'shish, LayerNorm) I ≈ 0,25–1 bilan hamma vaqt memory-bound; ularni matritsa ko'paytmasiga «birlashtirish» (kernel fusion) aynan shu sababdan samarali. Konvolyutsiya qatlamlari odatda yuqori intensivlikka ega (I yuzlab), lekin kichik partiyalarda va 1×1 konvolyutsiyalarda tushadi.
Roofline ikki muhim kengaytmaga ega. Birinchisi — iyerarxik Roofline: har bir xotira darajasi (L1, L2, HBM, NVLink, PCIe) uchun alohida tom chiziladi va intensivlik shu daraja uchun hisoblanadi; bu kesh samaradorligini ko'rsatadi. Ikkinchisi — ko'p «shift» (ceiling): tensor yadrosiz FP32 tomi, FP16 tensor tomi, strukturaviy siyraklik tomi (A100'da 2:4 siyraklik bilan 624 TFLOPS). Modelning kuchi oddiyligida: u yadroning erishishi mumkin bo'lgan chegarasini ko'rsatadi va agar o'lchangan nuqta tomdan ancha pastda bo'lsa, muammo intensivlikda emas, balki yadro samaradorligida (band bo'lish, divergensiya, bank konfliktlari) ekanini aytadi. Agar nuqta xotira tomiga yaqin bo'lsa, yagona yo'l — intensivlikni oshirish: kvantlash (baytlar kamayadi), fusion, partiyani kattalashtirish, ma'lumotlarni qayta ishlatish (tiling).

## Slide 12
◆ 3-REJA
Roofline modeli
M10 · Unumdorligini tahlil qilish va baholash
12
Rasm: Matthias Zronek · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
⚙ AMALIYOTDA
03
Endi tipik yadrolarning intensivligini baholaymiz.
M×K va K×N matritsalarni ko'paytirish 2MNK FLOP talab qiladi va FP16'da kamida 2(MK + KN + MN) bayt o'qiydi-yozadi. Kvadrat n×n holatda I = 2n³ / 6n² = n/3: n = 1024 da I ≈ 341, n = 4096 da I ≈ 1365 — A100'da aniq compute-bound.
04
Roofline ikki muhim kengaytmaga ega.
Birinchisi — iyerarxik Roofline: har bir xotira darajasi (L1, L2, HBM, NVLink, PCIe) uchun alohida tom chiziladi va intensivlik shu daraja uchun hisoblanadi; bu kesh samaradorligini ko'rsatadi. Ikkinchisi — ko'p «shift» (ceiling): tensor yadrosiz FP32 tomi, FP16 tensor tomi, strukturaviy siyraklik tomi (A100'da 2:4 siyraklik bilan 624 TFLOPS).
Notes: Roofline modeli (Williams, Waterman, Patterson, 2009) ish yukining erishishi mumkin bo'lgan unumdorligini ikki apparat parametri bilan bog'laydi: cho'qqi hisoblash tezligi P_peak (FLOP/s) va cho'qqi xotira o'tkazuvchanligi B_peak (bayt/s). Ish yukining xususiyati — arifmetik intensivlik (arithmetic intensity) I = FLOP soni / xotiradan o'qilgan va yozilgan baytlar soni (FLOP/bayt). Model shuni aytadiki, erishiladigan unumdorlik P = min(P_peak, I · B_peak). Grafikda (ikkala o'q logarifmik) bu ikki chiziq — qiya «xotira tomi» va gorizontal «hisoblash tomi» — uy tomini eslatadi, shundan nom kelib chiqqan. Ikki chiziq kesishgan nuqta — «tizma nuqtasi» (ridge point) I = P_peak / B_peak: intensivligi I dan kichik yadrolar xotira bilan cheklangan (memory-bound), kattalari hisoblash bilan cheklangan (compute-bound).
Zamonaviy tezlatkichlar uchun tizma nuqtasi hisoblab chiqamiz. A100 SXM 80 GB: FP16 tensor 312 TFLOPS, HBM2e 2039 GB/s → I ≈ 153 FLOP/bayt; FP32 (tensor yadrolarsiz) 19,5 TFLOPS → I ≈ 9,6. H100 SXM: FP16 989 TFLOPS, HBM3 3350 GB/s → I ≈ 295. NVIDIA T4: FP16 65 TFLOPS, GDDR6 320 GB/s → I ≈ 203. Jetson Orin AGX 64 GB: INT8 zich ~ 138 TOPS, LPDDR5 204,8 GB/s → I ≈ 670. Ko'rinib turibdiki, avlodlar almashgan sari hisoblash quvvati xotira o'tkazuvchanligidan tezroq o'sadi, tizma nuqtasi o'ngga suriladi va tobora ko'proq ish yuklari xotira bilan cheklanib qoladi — bu «xotira devori» (memory wall) muammosining Roofline tilidagi ifodasi.
Endi tipik yadrolarning intensivligini baholaymiz. M×K va K×N matritsalarni ko'paytirish 2MNK FLOP talab qiladi va FP16'da kamida 2(MK + KN + MN) bayt o'qiydi-yozadi. Kvadrat n×n holatda I = 2n³ / 6n² = n/3: n = 1024 da I ≈ 341, n = 4096 da I ≈ 1365 — A100'da aniq compute-bound. Biroq LLM dekodlashidagi partiya 1 holat matritsa-vektor ko'paytmasi (GEMV): M = 1, I = 2NK / 2(K + KN + N) ≈ 1 FLOP/bayt — tizma nuqtasidan 150 marta past, demak, qattiq memory-bound: GPU har tokenda butun og'irliklarni HBM'dan o'qiydi va hisoblash yadrolari 99 foiz bo'sh turadi. Shuning uchun LLM inferensida tokenlar/soniya taxminan B_peak / model_hajmi_baytlarda bilan chegaralanadi (masalan, 7 milliard parametrli FP16 model, 14 GB, A100'da ≈ 2039/14 ≈ 145 token/s partiya 1 uchun yuqori chegara). Elementar operatsiyalar (ReLU, qo'shish, LayerNorm) I ≈ 0,25–1 bilan hamma vaqt memory-bound; ularni matritsa ko'paytmasiga «birlashtirish» (kernel fusion) aynan shu sababdan samarali. Konvolyutsiya qatlamlari odatda yuqori intensivlikka ega (I yuzlab), lekin kichik partiyalarda va 1×1 konvolyutsiyalarda tushadi.
Roofline ikki muhim kengaytmaga ega. Birinchisi — iyerarxik Roofline: har bir xotira darajasi (L1, L2, HBM, NVLink, PCIe) uchun alohida tom chiziladi va intensivlik shu daraja uchun hisoblanadi; bu kesh samaradorligini ko'rsatadi. Ikkinchisi — ko'p «shift» (ceiling): tensor yadrosiz FP32 tomi, FP16 tensor tomi, strukturaviy siyraklik tomi (A100'da 2:4 siyraklik bilan 624 TFLOPS). Modelning kuchi oddiyligida: u yadroning erishishi mumkin bo'lgan chegarasini ko'rsatadi va agar o'lchangan nuqta tomdan ancha pastda bo'lsa, muammo intensivlikda emas, balki yadro samaradorligida (band bo'lish, divergensiya, bank konfliktlari) ekanini aytadi. Agar nuqta xotira tomiga yaqin bo'lsa, yagona yo'l — intensivlikni oshirish: kvantlash (baytlar kamayadi), fusion, partiyani kattalashtirish, ma'lumotlarni qayta ishlatish (tiling).

## Slide 13
◆ 3-REJA
Roofline modeli
M10 · Unumdorligini tahlil qilish va baholash
13
Yadro | Arifmetik intensivlik (FP16) | A100 (I ≈ 153) | Cheklov
GEMM 4096×4096×4096 | ≈ 1365 | compute-bound | Tensor yadro samaradorligi
GEMM partiya 32, d = 4096 | ≈ 32 | memory-bound | Og'irlik o'qish
GEMV (LLM decode, partiya 1) | ≈ 1 | memory-bound | HBM o'tkazuvchanligi
LayerNorm, Softmax, ReLU | 0,25–1 | memory-bound | Fusion kerak
Attention (uzun kontekst, naiv) | 1–10 | memory-bound | FlashAttention

## Slide 14
Rasm: Mike1024 at English Wikipedia · Wikimedia Commons · Public domain
04
REJA BANDI
Energiya samaradorligini tahlil qilish

## Slide 15
◆ 4-REJA
Energiya samaradorligini tahlil qilish
M10 · Unumdorligini tahlil qilish va baholash
15
Rasm: Pittigrilli · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
⚙ AMALIYOTDA
01
Energiya ikki sababga ko'ra unumdorlik mezoni bo'ldi.
Ma'lumot markazlarida u ekspluatatsiya xarajatining asosiy qismi va quvvat ta'minoti cheklovi: H100 SXM 700 vatt, 8 ta GPU'li DGX H100 esa 10 kilovattgacha iste'mol qiladi. Chekka qurilmalarda esa batareya va issiqlik chegaralari apparat imkoniyatini belgilaydi.
02
GPU quvvatini o'lchashning standart vositasi — nvidia-smi va uning asosidagi NVML kutubxonasi (pynvml Python paketi). nvidia-smi --query-gpu=power.draw,clocks.sm,temperature.gpu --format=csv -lms 100 har 100 millisekundda quvvat, chastota va haroratni yozadi.
Notes: Energiya ikki sababga ko'ra unumdorlik mezoni bo'ldi. Ma'lumot markazlarida u ekspluatatsiya xarajatining asosiy qismi va quvvat ta'minoti cheklovi: H100 SXM 700 vatt, 8 ta GPU'li DGX H100 esa 10 kilovattgacha iste'mol qiladi. Chekka qurilmalarda esa batareya va issiqlik chegaralari apparat imkoniyatini belgilaydi. Asosiy o'lchovlar: quvvat P (vatt, oniy), energiya E = ∫P dt (joul), bir inferensga energiya (J/inferens yoki mJ/inferens), energiya samaradorligi (inferens/J yoki TOPS/W), ma'lumot markazi uchun PUE (power usage effectiveness — umumiy iste'mol / IT iste'moli, zamonaviy markazlarda 1,1–1,3).
GPU quvvatini o'lchashning standart vositasi — nvidia-smi va uning asosidagi NVML kutubxonasi (pynvml Python paketi). nvidia-smi --query-gpu=power.draw,clocks.sm,temperature.gpu --format=csv -lms 100 har 100 millisekundda quvvat, chastota va haroratni yozadi. Shuni bilish kerakki, NVML quvvat o'lchovi butun plata uchun bo'lib, taxminan 5 foiz xatolikka ega va o'lchov oynasi 25–100 ms, shuning uchun juda qisqa yadrolarni alohida o'lchab bo'lmaydi — o'rtachalash kerak. Jetson platformalarida tegrastats yoki INA3221 sensorlari orqali CPU, GPU va xotira quvvati alohida o'lchanadi. Server darajasida PDU (quvvat taqsimlash bloki) ko'rsatkichlari to'liq tizim iste'molini beradi, chunki CPU, xotira, sovutish va tarmoq ham energiya sarflaydi — GPU odatda umumiy iste'molning 60–75 foizini tashkil etadi.
Energiya va unumdorlik o'rtasida nochiziqli bog'liqlik bor. Dinamik quvvat chastota va kuchlanish kvadratiga proporsional (P ∝ f · V²), shuning uchun GPU chastotasini 10–15 foiz pasaytirish (nvidia-smi -pl bilan quvvat chegarasi yoki -lgc bilan chastota qulfi) unumdorlikni 5–8 foiz, quvvatni 20–30 foiz kamaytirishi mumkin — memory-bound ish yuklarida unumdorlik deyarli o'zgarmaydi, chunki to'siq xotirada. Shu sababli inferens serverlari ko'pincha ataylab pasaytirilgan quvvat chegarasida ishlaydi va «vatt boshiga throughput» maksimallashtiriladi. Aniqlikni pasaytirish ham energiyani tejaydi: Horowitz (2014) ma'lumotlariga ko'ra, 45 nm texnologiyada 32-bitli suzuvchi nuqtali ko'paytirish 3,7 pJ, 8-bitli butun sonli ko'paytirish 0,2 pJ, DRAM'dan 32 bit o'qish esa 640 pJ — ya'ni xotiraga murojaat arifmetikadan 100–1000 marta qimmat. Bu raqam Roofline bilan bir xil xulosaga olib keladi: energiya samaradorligining kaliti ham ma'lumot harakatini kamaytirishda.

## Slide 16
◆ 4-REJA
Energiya samaradorligini tahlil qilish
M10 · Unumdorligini tahlil qilish va baholash
16
Rasm: Brihaspati · Wikimedia Commons · CC BY 4.0
⚙ AMALIYOTDA
03
Energiya va unumdorlik o'rtasida nochiziqli bog'liqlik bor.
Dinamik quvvat chastota va kuchlanish kvadratiga proporsional (P ∝ f · V²), shuning uchun GPU chastotasini 10–15 foiz pasaytirish (nvidia-smi -pl bilan quvvat chegarasi yoki -lgc bilan chastota qulfi) unumdorlikni 5–8 foiz, quvvatni 20–30 foiz kamaytirishi mumkin — memory-bound ish yuklarida unumdorlik deyarli o'zgarmaydi, chunki to'siq xotirada.
Notes: Energiya ikki sababga ko'ra unumdorlik mezoni bo'ldi. Ma'lumot markazlarida u ekspluatatsiya xarajatining asosiy qismi va quvvat ta'minoti cheklovi: H100 SXM 700 vatt, 8 ta GPU'li DGX H100 esa 10 kilovattgacha iste'mol qiladi. Chekka qurilmalarda esa batareya va issiqlik chegaralari apparat imkoniyatini belgilaydi. Asosiy o'lchovlar: quvvat P (vatt, oniy), energiya E = ∫P dt (joul), bir inferensga energiya (J/inferens yoki mJ/inferens), energiya samaradorligi (inferens/J yoki TOPS/W), ma'lumot markazi uchun PUE (power usage effectiveness — umumiy iste'mol / IT iste'moli, zamonaviy markazlarda 1,1–1,3).
GPU quvvatini o'lchashning standart vositasi — nvidia-smi va uning asosidagi NVML kutubxonasi (pynvml Python paketi). nvidia-smi --query-gpu=power.draw,clocks.sm,temperature.gpu --format=csv -lms 100 har 100 millisekundda quvvat, chastota va haroratni yozadi. Shuni bilish kerakki, NVML quvvat o'lchovi butun plata uchun bo'lib, taxminan 5 foiz xatolikka ega va o'lchov oynasi 25–100 ms, shuning uchun juda qisqa yadrolarni alohida o'lchab bo'lmaydi — o'rtachalash kerak. Jetson platformalarida tegrastats yoki INA3221 sensorlari orqali CPU, GPU va xotira quvvati alohida o'lchanadi. Server darajasida PDU (quvvat taqsimlash bloki) ko'rsatkichlari to'liq tizim iste'molini beradi, chunki CPU, xotira, sovutish va tarmoq ham energiya sarflaydi — GPU odatda umumiy iste'molning 60–75 foizini tashkil etadi.
Energiya va unumdorlik o'rtasida nochiziqli bog'liqlik bor. Dinamik quvvat chastota va kuchlanish kvadratiga proporsional (P ∝ f · V²), shuning uchun GPU chastotasini 10–15 foiz pasaytirish (nvidia-smi -pl bilan quvvat chegarasi yoki -lgc bilan chastota qulfi) unumdorlikni 5–8 foiz, quvvatni 20–30 foiz kamaytirishi mumkin — memory-bound ish yuklarida unumdorlik deyarli o'zgarmaydi, chunki to'siq xotirada. Shu sababli inferens serverlari ko'pincha ataylab pasaytirilgan quvvat chegarasida ishlaydi va «vatt boshiga throughput» maksimallashtiriladi. Aniqlikni pasaytirish ham energiyani tejaydi: Horowitz (2014) ma'lumotlariga ko'ra, 45 nm texnologiyada 32-bitli suzuvchi nuqtali ko'paytirish 3,7 pJ, 8-bitli butun sonli ko'paytirish 0,2 pJ, DRAM'dan 32 bit o'qish esa 640 pJ — ya'ni xotiraga murojaat arifmetikadan 100–1000 marta qimmat. Bu raqam Roofline bilan bir xil xulosaga olib keladi: energiya samaradorligining kaliti ham ma'lumot harakatini kamaytirishda.

## Slide 17
Rasm: Caza1393 · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
05
REJA BANDI
Optimallashtirish strategiyalari

## Slide 18
◆ 5-REJA
Optimallashtirish strategiyalari
M10 · Unumdorligini tahlil qilish va baholash
18
Rasm: Blake Patterson from Alexandria, VA, USA · Wikimedia Commons · CC BY 2.0
⚙ AMALIYOTDA
01
Unumdorlik tahlilining yakuniy maqsadi — to'g'ri optimallashtirishni tanlash.
Strategiya to'siq turiga bog'liq.
02
Masshtablanuvchanlik to'sig'i uchun strategiya boshqacha: aloqa va hisoblashni ustma-ust qo'yish (gradient bucketing, asinxron all-reduce), aloqa hajmini kamaytirish (gradient siqish, FP16 aloqa), topologiyaga mos kollektivlar (NVLink ichida tensor…
Energiya to'sig'i uchun: quvvat chegarasi, DVFS, kichik aniqlik, hisoblashni bulut va chekka o'rtasida qayta taqsimlash.
Notes: Unumdorlik tahlilining yakuniy maqsadi — to'g'ri optimallashtirishni tanlash. Strategiya to'siq turiga bog'liq. Agar profil GPU'ning ko'p vaqt bo'sh turganini ko'rsatsa (Nsight Systems'da yadrolar orasida bo'shliqlar), muammo GPU'da emas: ma'lumot yuklagichni ko'paytirish (num_workers, pin_memory, oldindan yuklash), CPU preprocessing'ni GPU'ga ko'chirish (NVIDIA DALI), yadro ishga tushirish xarajatini kamaytirish (CUDA Graphs, torch.compile) yordam beradi. Agar GPU band, lekin Roofline'da nuqta xotira tomida bo'lsa: kvantlash (FP16 → INT8 baytlarni ikki marta kamaytiradi), operatorlarni birlashtirish (fusion), FlashAttention kabi xotira-samarador algoritmlar, partiyani kattalashtirish. Agar nuqta hisoblash tomiga yaqin bo'lsa: tensor yadrolaridan foydalanish (o'lchamlar 8 ga karrali, FP16/BF16), siyraklik, kamroq FLOP talab qiluvchi arxitektura (distillyatsiya, pruning). Agar nuqta ikkala tomdan ham ancha pastda bo'lsa — yadro samaradorligi past: band bo'lish darajasi, registrlar bosimi, xotira murojaatlarining birlashtirilmaganligi (uncoalesced) tekshiriladi, bu Nsight Compute vazifasi.
Masshtablanuvchanlik to'sig'i uchun strategiya boshqacha: aloqa va hisoblashni ustma-ust qo'yish (gradient bucketing, asinxron all-reduce), aloqa hajmini kamaytirish (gradient siqish, FP16 aloqa), topologiyaga mos kollektivlar (NVLink ichida tensor parallelizm, tugunlar orasida ma'lumot parallelizm). Energiya to'sig'i uchun: quvvat chegarasi, DVFS, kichik aniqlik, hisoblashni bulut va chekka o'rtasida qayta taqsimlash. Muhim tamoyil: har bir o'zgartirishdan keyin o'lchov takrorlanadi, chunki bitta to'siq olib tashlangach, keyingisi ochiladi va avvalgi taxminlar o'z kuchini yo'qotadi.

## Slide 19
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollar?
Mavzu matni va materiallar: https://aiscan.airi.uz/ktm/#/c/mis2104/mavzu/M10