## Slide 1
Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari muhandisligi
MA'RUZA · M1 · 2 soat
Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
O‘qituvchi: S.Iskandarova, t.f.f.d. (PhD), dotsent
2026-2027 o‘quv yili
https://aiscan.airi.uz/ktm/

## Slide 2
MAVZU
Reja
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
2
1
Mavzuning maqsadi va o'rganish natijalari
2
Kirish
3
Nazariy asoslar
4
Amaliy misol
5
Natijalarni tahlil qilish
6
Keng tarqalgan xatolar va amaliy tavsiyalar
7
Nazorat savollari
8
Mustaqil ish uchun topshiriq
9
Foydalanilgan manbalar

## Slide 3
01
Mavzuning maqsadi va o'rganish natijalari

## Slide 4
Mavzuning maqsadi va o'rganish natijalari (1)
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
4
1
Mavzuning maqsadi — magistrantlarda sun'iy intellekt (SI) asosidagi kompyuter tizimini alohida «model» sifatida emas, balki apparat, dasturiy ta'minot, ma'lumotlar oqimi va ekspluatatsiya…
2
Sun'iy intellekt injiniringi (AI engineering) konsepsiyasini an'anaviy dasturiy injiniring va ma'lumotlar fanidan farqlab, SI mahsulotining hayot siklidagi bosqichlarni (ma'lumot, model,…
3
SI asosidagi hisoblash platformalarining (bulut, server, chekka qurilma) texnik ko'rsatkichlarini — hisoblash quvvati, xotira o'tkazuvchanligi, energiya sarfi, kechikish — o'qib, muayyan…
4
AI-enabled computer system arxitekturasining qatlamlarini (ma'lumot qabul qilish, oldindan ishlov berish, inferens, orkestratsiya, kuzatuv) chizib, ular orasidagi interfeyslarni aniqlay…
5
Apparat va dasturiy ta'minotni birgalikda loyihalash (hardware–software co-design) tamoyillarini qo'llab, model murakkabligi bilan apparat imkoniyati o'rtasidagi muvozanatni hisob-kitob…
Notes: Mavzuning maqsadi — magistrantlarda sun'iy intellekt (SI) asosidagi kompyuter tizimini alohida «model» sifatida emas, balki apparat, dasturiy ta'minot, ma'lumotlar oqimi va ekspluatatsiya jarayonlarini birlashtirgan yaxlit muhandislik obyekti sifatida ko'rish ko'nikmasini shakllantirish. Mavzu o'zlashtirilgach, magistrant:
Sun'iy intellekt injiniringi (AI engineering) konsepsiyasini an'anaviy dasturiy injiniring va ma'lumotlar fanidan farqlab, SI mahsulotining hayot siklidagi bosqichlarni (ma'lumot, model, integratsiya, joylashtirish, monitoring) tavsiflay oladi;
SI asosidagi hisoblash platformalarining (bulut, server, chekka qurilma) texnik ko'rsatkichlarini — hisoblash quvvati, xotira o'tkazuvchanligi, energiya sarfi, kechikish — o'qib, muayyan masala uchun platformani asoslab tanlay oladi;
AI-enabled computer system arxitekturasining qatlamlarini (ma'lumot qabul qilish, oldindan ishlov berish, inferens, orkestratsiya, kuzatuv) chizib, ular orasidagi interfeyslarni aniqlay oladi;
Apparat va dasturiy ta'minotni birgalikda loyihalash (hardware–software co-design) tamoyillarini qo'llab, model murakkabligi bilan apparat imkoniyati o'rtasidagi muvozanatni hisob-kitob bilan asoslaydi;
Oddiy inferens xizmatini Python va ONNX Runtime yordamida ishga tushirib, uning kechikish (latency) va o'tkazuvchanlik (throughput) ko'rsatkichlarini o'lchaydi.
Mavzu fanning TN1 (SI asosidagi kompyuter tizimlarini loyihalash, AI-enabled arxitekturalar va apparat–dasturiy integratsiya tamoyillarini bilish) ta'lim natijasiga bevosita xizmat qiladi, shuningdek TN5 (zamonaviy apparat-dasturiy vositalar bilan tizim yaratish) va TN6 (unumdorlikni o'lchash) uchun poydevor yaratadi.

## Slide 5
Mavzuning maqsadi va o'rganish natijalari (2)
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
5
6
Oddiy inferens xizmatini Python va ONNX Runtime yordamida ishga tushirib, uning kechikish (latency) va o'tkazuvchanlik (throughput) ko'rsatkichlarini o'lchaydi.
7
Mavzu fanning TN1 (SI asosidagi kompyuter tizimlarini loyihalash, AI-enabled arxitekturalar va apparat–dasturiy integratsiya tamoyillarini bilish) ta'lim natijasiga bevosita xizmat qiladi,…
Notes: Mavzuning maqsadi — magistrantlarda sun'iy intellekt (SI) asosidagi kompyuter tizimini alohida «model» sifatida emas, balki apparat, dasturiy ta'minot, ma'lumotlar oqimi va ekspluatatsiya jarayonlarini birlashtirgan yaxlit muhandislik obyekti sifatida ko'rish ko'nikmasini shakllantirish. Mavzu o'zlashtirilgach, magistrant:
Sun'iy intellekt injiniringi (AI engineering) konsepsiyasini an'anaviy dasturiy injiniring va ma'lumotlar fanidan farqlab, SI mahsulotining hayot siklidagi bosqichlarni (ma'lumot, model, integratsiya, joylashtirish, monitoring) tavsiflay oladi;
SI asosidagi hisoblash platformalarining (bulut, server, chekka qurilma) texnik ko'rsatkichlarini — hisoblash quvvati, xotira o'tkazuvchanligi, energiya sarfi, kechikish — o'qib, muayyan masala uchun platformani asoslab tanlay oladi;
AI-enabled computer system arxitekturasining qatlamlarini (ma'lumot qabul qilish, oldindan ishlov berish, inferens, orkestratsiya, kuzatuv) chizib, ular orasidagi interfeyslarni aniqlay oladi;
Apparat va dasturiy ta'minotni birgalikda loyihalash (hardware–software co-design) tamoyillarini qo'llab, model murakkabligi bilan apparat imkoniyati o'rtasidagi muvozanatni hisob-kitob bilan asoslaydi;
Oddiy inferens xizmatini Python va ONNX Runtime yordamida ishga tushirib, uning kechikish (latency) va o'tkazuvchanlik (throughput) ko'rsatkichlarini o'lchaydi.
Mavzu fanning TN1 (SI asosidagi kompyuter tizimlarini loyihalash, AI-enabled arxitekturalar va apparat–dasturiy integratsiya tamoyillarini bilish) ta'lim natijasiga bevosita xizmat qiladi, shuningdek TN5 (zamonaviy apparat-dasturiy vositalar bilan tizim yaratish) va TN6 (unumdorlikni o'lchash) uchun poydevor yaratadi.

## Slide 6
02
Kirish

## Slide 7
Kirish
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
7
1
So'nggi o'n yillikda sun'iy intellekt laboratoriya tajribasidan sanoat infratuzilmasining tarkibiy qismiga aylandi. Bugun bank kartasidagi firibgarlikni aniqlash, savdo markazidagi video-kuzatuv, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish, logistika omborida buyumlarni…
2
Shu sababli alohida muhandislik yo'nalishi — sun'iy intellekt injiniringi — shakllandi. U uchta an'anaviy sohaning kesishmasida turadi: dasturiy injiniring (talablar, arxitektura, sinov, versiyalash), ma'lumotlar fani (model, statistika, baholash) va…
3
Sanoat konteksti ham o'zgardi. Hennessy va Patterson 2019-yilda Tyuring ma'ruzasida «kompyuter arxitekturasining yangi oltin asri» haqida gapirib, Mur qonuni va Dennard masshtablashi sekinlashgan sharoitda unumdorlik o'sishining asosiy manbai sohaga xos…
Notes: So'nggi o'n yillikda sun'iy intellekt laboratoriya tajribasidan sanoat infratuzilmasining tarkibiy qismiga aylandi. Bugun bank kartasidagi firibgarlikni aniqlash, savdo markazidagi video-kuzatuv, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish, logistika omborida buyumlarni saralash yoki smartfon kamerasidagi portret rejimi — bularning barchasi neyron tarmoq bilan ishlaydigan kompyuter tizimlaridir. Biroq amaliyot shuni ko'rsatdiki, yaxshi o'qitilgan model mahsulotga aylanishi uchun yetarli emas. Google muhandislari 2015-yilda e'lon qilgan «Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems» maqolasida ta'kidlanganidek, real SI tizimida modelning o'zi butun kod hajmining juda kichik qismini tashkil etadi; qolgan qismi ma'lumot yig'ish, tekshirish, xususiyatlarni hisoblash, resurslarni boshqarish, xizmat ko'rsatish infratuzilmasi va monitoringdan iborat.
Shu sababli alohida muhandislik yo'nalishi — sun'iy intellekt injiniringi — shakllandi. U uchta an'anaviy sohaning kesishmasida turadi: dasturiy injiniring (talablar, arxitektura, sinov, versiyalash), ma'lumotlar fani (model, statistika, baholash) va kompyuter arxitekturasi (protsessor, xotira, tezlatkich, tarmoq). Bizning fanimiz ana shu uchinchi tayanchga — SI uchun kompyuter tizimlariga — e'tibor qaratadi, chunki aynan apparat cheklovlari ko'pincha loyihaning muvaffaqiyatini hal qiladi: 16 ta kameradan real vaqtda odam aniqlash kerak bo'lsa, qaysi protsessorni olish kerak? Katta til modelini (LLM) bitta serverda ishga tushirib bo'ladimi? Chekka qurilmada 5 vatt energiya bilan nimaga erishish mumkin?
Sanoat konteksti ham o'zgardi. Hennessy va Patterson 2019-yilda Tyuring ma'ruzasida «kompyuter arxitekturasining yangi oltin asri» haqida gapirib, Mur qonuni va Dennard masshtablashi sekinlashgan sharoitda unumdorlik o'sishining asosiy manbai sohaga xos arxitekturalar (domain-specific architectures) bo'lishini ta'kidladi. Sun'iy intellekt — bu tendensiyaning eng yorqin namunasi: GPU, TPU, NPU, FPGA kabi tezlatkichlar (accelerator) aynan neyron tarmoq hisoblari uchun ixtisoslashgan. Natijada SI tizimini loyihalovchi muhandis endi «dastur yozib, uni mavjud kompyuterda ishga tushirish» bilan cheklanmaydi; u model, dasturiy stek va apparatni birgalikda tanlaydi va sozlaydi. Ushbu ma'ruza shu yondashuvning konseptual asoslarini beradi va amaliy misolda uni video-analitika tizimini loyihalash orqali ko'rsatadi.

## Slide 8
03
Nazariy asoslar

## Slide 9
NAZARIY ASOSLAR
Sun'iy intellekt injiniringi konsepsiyasi
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
9
1
Sun'iy intellekt injiniringi (AI engineering) — SI komponentlarini o'z ichiga olgan tizimlarni ishonchli, takrorlanuvchi va masshtablanuvchi tarzda loyihalash, qurish, joylashtirish va…
2
Amershi va hammualliflar SI tizimlarining an'anaviy dasturiy ta'minotdan uchta tub farqini ko'rsatadilar.
3
Kneusel [2] amaliy nuqtai nazardan SI injiniringini «modelni ishlaydigan mahsulotga aylantirish san'ati» deb ta'riflaydi va muhandis javob berishi kerak bo'lgan savollarni sanaydi: inferens…
4
SI injiniringining yana bir muhim jihati — hayot sikli tushunchasi.
Notes: Sun'iy intellekt injiniringi (AI engineering) — SI komponentlarini o'z ichiga olgan tizimlarni ishonchli, takrorlanuvchi va masshtablanuvchi tarzda loyihalash, qurish, joylashtirish va ekspluatatsiya qilish fanidir. Microsoft tadqiqotchilari Amershi va hammualliflar 2019-yilgi ICSE konferensiyasidagi «Software Engineering for Machine Learning: A Case Study» maqolasida va keyinchalik [3] kitobida mashinali o'qitish ish jarayonining to'qqiz bosqichini ajratishgan: model talablarini aniqlash, ma'lumot yig'ish, ma'lumotni tozalash, ma'lumotni belgilash (labeling), xususiyatlarni ishlab chiqish, modelni o'qitish, modelni baholash, modelni joylashtirish va modelni monitoring qilish. Bu jarayon chiziqli emas — baholash natijasi yomon bo'lsa, ma'lumot yig'ishga qaytiladi; monitoring siljishni (drift) ko'rsatsa, qayta o'qitish boshlanadi.
Amershi va hammualliflar SI tizimlarining an'anaviy dasturiy ta'minotdan uchta tub farqini ko'rsatadilar. Birinchidan, ma'lumotni boshqarish koddan ko'ra murakkabroq: ma'lumot versiyalanishi, sifati tekshirilishi, kelib chiqishi (provenance) kuzatilishi kerak. Ikkinchidan, modelni sozlash va qayta ishlatish an'anaviy kodni qayta ishlatishdan farq qiladi — oldindan o'qitilgan modelni boshqa sohaga ko'chirish alohida malaka talab qiladi. Uchinchidan, modul chegaralari buziladi: ikki model bir-biriga bog'liq bo'lib, birining o'zgarishi ikkinchisining xatti-harakatini o'zgartiradi (CACE tamoyili — «Changing Anything Changes Everything»).
Kneusel [2] amaliy nuqtai nazardan SI injiniringini «modelni ishlaydigan mahsulotga aylantirish san'ati» deb ta'riflaydi va muhandis javob berishi kerak bo'lgan savollarni sanaydi: inferens qayerda bajariladi (bulut, server, qurilma)? Qanday kechikish qabul qilinadi? Xato narxi qancha? Model qanchalik tez eskiradi? Ushbu savollarning har biri bevosita kompyuter tizimi arxitekturasiga ta'sir qiladi. Masalan, 20 millisekund kechikish talabi va tarmoq orqali bulutga murojaat qilishning 50–100 millisekundlik tabiiy kechikishi bir-biriga zid — demak inferens qurilmaning o'zida bajarilishi shart.
SI injiniringining yana bir muhim jihati — hayot sikli tushunchasi. Mustaqil ta'lim topshirig'ida keltirilgan Netflix tavsiya tizimi, Uber haydovchi tahlili va Amazon omborxona robototexnikasi misollarida umumiy naqsh ko'rinadi: ma'lumot to'xtovsiz oqib keladi, model davriy ravishda qayta o'qitiladi, A/B sinovlar orqali yangi versiya eskisi bilan taqqoslanadi, inferens infratuzilmasi esa yuk o'zgarishiga qarab avtomatik kengayadi. Netflix misolida tavsiya modeli offline rejimda (kecha-kunduz paketli hisoblash) o'qitiladi, lekin foydalanuvchi sahifani ochganda natija bir necha o'n millisekund ichida qaytishi kerak — bu ikki rejim butunlay boshqa apparat talablarini qo'yadi.

## Slide 10
NAZARIY ASOSLAR
Sun'iy intellektga asoslangan hisoblash platformalari
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
10
1
Hisoblash platformasi deganda biz SI yukini bajaruvchi apparat va uning ustidagi tizimli dasturiy ta'minot (drayver, kutubxona, ish vaqti muhiti) majmuasini tushunamiz. Platformalarni to'rt sinfga ajratish qulay: shaxsiy ish stansiyalari, ma'lumotlar markazi…
2
Jadvaldan uch muhim xulosa kelib chiqadi. Birinchidan, platformalar orasidagi farq olti tartibni (10⁶) tashkil etadi — mikrokontrollerdan H100 gacha.
3
Platforma tanlashda hisoblash quvvatining birligiga e'tibor berish zarur. TOPS (tera operations per second) odatda INT8 butun sonli amallar uchun, TFLOPS esa suzuvchi nuqtali (FP32, FP16, BF16, FP8) amallar uchun beriladi.
Notes: Hisoblash platformasi deganda biz SI yukini bajaruvchi apparat va uning ustidagi tizimli dasturiy ta'minot (drayver, kutubxona, ish vaqti muhiti) majmuasini tushunamiz. Platformalarni to'rt sinfga ajratish qulay: shaxsiy ish stansiyalari, ma'lumotlar markazi serverlari, bulut xizmatlari va chekka (edge) qurilmalar. Quyidagi jadvalda ularning tipik vakillari va taxminiy ko'rsatkichlari keltirilgan (ishlab chiqaruvchilar e'lon qilgan rasmiy pasport qiymatlari, real yuklamada 30–60 % foydalanish odatiy).
Jadvaldan uch muhim xulosa kelib chiqadi. Birinchidan, platformalar orasidagi farq olti tartibni (10⁶) tashkil etadi — mikrokontrollerdan H100 gacha. Demak «model ishlaydimi?» savoli ma'nosiz; «qaysi platformada, qanday kechikish va energiya bilan ishlaydi?» deb so'rash kerak. Ikkinchidan, hisoblash quvvati bilan birga xotira o'tkazuvchanligi (memory bandwidth) ko'rsatilgan — ko'p SI yuklari, ayniqsa LLM inferensi, hisoblash bilan emas, xotira bilan cheklanadi (bu haqda M5 va M10 mavzularida batafsil). Uchinchidan, energiya ustuni platforma sinfini aniq belgilaydi: batareyada ishlaydigan qurilma uchun 5 vatt ham ko'p, ma'lumotlar markazida esa 700 vattli chip me'yor.
Platforma tanlashda hisoblash quvvatining birligiga e'tibor berish zarur. TOPS (tera operations per second) odatda INT8 butun sonli amallar uchun, TFLOPS esa suzuvchi nuqtali (FP32, FP16, BF16, FP8) amallar uchun beriladi. Bitta ko'paytirish-qo'shish (multiply-accumulate, MAC) amali ikki operatsiya sifatida hisoblanadi. Bundan tashqari, NVIDIA ko'rsatkichlarini «siyrak» (sparsity, 2:4 strukturali siyraklik) rejimi uchun e'lon qiladi, bu zich hisobdan ikki baravar yuqori. Shuning uchun turli ishlab chiqaruvchilarni taqqoslaganda bir xil aniqlik va bir xil siyraklik rejimidagi raqamlarni olish shart.

## Slide 11
NAZARIY ASOSLAR
Sun'iy intellektga asoslangan hisoblash platformalari
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
11
Platforma sinfi | Tipik vakil | Hisoblash quvvati (taxm.) | Xotira | Energiya | Odatiy vazifa
Chekka mikrokontroller | ARM Cortex-M7 + TinyML | 0,001–0,01 TOPS | 0,5–2 MB SRAM | 0,05–0,5 W | Kalit so'z aniqlash, sensor tasnifi
Chekka tezlatkich | Google Coral Edge TPU | 4 TOPS INT8 | xost xotirasi | ~2 W | Bitta kamera, tasnif
Chekka modul | NVIDIA Jetson Orin Nano 8 GB | ~40 TOPS INT8 (siyrak) | 8 GB LPDDR5, 68 GB/s | 7–15 W | 2–4 kamera, detektsiya
Chekka server | NVIDIA Jetson AGX Orin 64 GB | ~275 TOPS INT8 (siyrak) | 64 GB LPDDR5, 205 GB/s | 15–60 W | 8–16 kamera, ko'p model
Inferens serveri | NVIDIA L4 (PCIe) | ~121 TFLOPS FP16 (zich) | 24 GB GDDR6, 300 GB/s | 72 W | Video-analitika, tavsiya
O'qitish serveri | NVIDIA A100 80 GB | 312 TFLOPS FP16 (zich) | 80 GB HBM2e, ~2 TB/s | 400 W | O'qitish, katta modellar
O'qitish serveri | NVIDIA H100 SXM | ~990 TFLOPS FP16 (zich) | 80 GB HBM3, 3,35 TB/s | 700 W | LLM o'qitish va inferens
Bulut tezlatkichi | Google TPU v5e | 197 TFLOPS BF16 | 16 GB HBM2, 819 GB/s | — | Bulutda o'qitish/inferens

## Slide 12
NAZARIY ASOSLAR
Sun'iy intellektga asoslangan hisoblash platformalari (davomi)
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
12
Platforma sinfi | Tipik vakil | Hisoblash quvvati (taxm.) | Xotira | Energiya | Odatiy vazifa
Bulut tezlatkichi | Intel Gaudi 3 | ~1,8 PFLOPS FP8 | 128 GB HBM2e, 3,7 TB/s | ~900 W | LLM o'qitish

## Slide 13
NAZARIY ASOSLAR
AI-enabled computer systems arxitekturasi (1)
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
13
1
AI-enabled kompyuter tizimi — bu funksionalligining muhim qismi o'qitilgan model orqali amalga oshiriladigan tizim.
2
Ma'lumot qabul qilish qatlami (ingestion) — sensorlar, kameralar, jurnallar, foydalanuvchi so'rovlari. Bu yerda protokollar (RTSP, MQTT, HTTP/gRPC), kodeklar (H.264/H.265) va buferlash hal…
3
Oldindan ishlov berish qatlami (preprocessing) — dekodlash, o'lchamini o'zgartirish, normallashtirish, tokenlashtirish. Ko'pincha e'tibordan chetda qoladi, lekin video tizimlarida dekodlash…
4
Inferens qatlami — modelning o'zi va uni bajaruvchi ish vaqti muhiti (PyTorch, ONNX Runtime, TensorRT, OpenVINO). Bu qatlam tezlatkich bilan bevosita ishlaydi.
5
Orkestratsiya va biznes mantiq qatlami — natijalarni birlashtirish, qoidalar, kuzatish (tracking), hodisalarni yaratish, saqlash, boshqa tizimlarga uzatish.
Notes: AI-enabled kompyuter tizimi — bu funksionalligining muhim qismi o'qitilgan model orqali amalga oshiriladigan tizim. Uning arxitekturasini besh qatlamli model sifatida tasavvur qilish qulay:
Ma'lumot qabul qilish qatlami (ingestion) — sensorlar, kameralar, jurnallar, foydalanuvchi so'rovlari. Bu yerda protokollar (RTSP, MQTT, HTTP/gRPC), kodeklar (H.264/H.265) va buferlash hal qilinadi.
Oldindan ishlov berish qatlami (preprocessing) — dekodlash, o'lchamini o'zgartirish, normallashtirish, tokenlashtirish. Ko'pincha e'tibordan chetda qoladi, lekin video tizimlarida dekodlash inferensdan ko'ra ko'proq resurs talab qilishi mumkin.
Inferens qatlami — modelning o'zi va uni bajaruvchi ish vaqti muhiti (PyTorch, ONNX Runtime, TensorRT, OpenVINO). Bu qatlam tezlatkich bilan bevosita ishlaydi.
Orkestratsiya va biznes mantiq qatlami — natijalarni birlashtirish, qoidalar, kuzatish (tracking), hodisalarni yaratish, saqlash, boshqa tizimlarga uzatish.
Kuzatuv va boshqaruv qatlami (observability) — metrikalar (kechikish, o'tkazuvchanlik, GPU bandligi), jurnallar, model sifati monitoringi, versiya boshqaruvi.
Qatlamlar orasidagi interfeyslar aniq belgilanishi kerak, chunki ular apparat chegaralari bilan mos tushadi: masalan, 1-2-qatlamlar CPU va video dekoder (NVDEC) da, 3-qatlam GPU da, 4-5-qatlamlar CPU da ishlashi mumkin. Ma'lumotning bu chegaralardan o'tishi — xost va qurilma xotirasi o'rtasida nusxalash — ko'pincha asosiy to'siq (bottleneck) bo'ladi. Shu sababli zamonaviy arxitekturalarda «nol nusxalash» (zero-copy) yondashuvi — dekodlangan kadrni GPU xotirasida qoldirib, to'g'ridan-to'g'ri inferensga uzatish — keng qo'llaniladi.
Arxitekturaning yana bir o'lchovi — inferens rejimi. Onlayn (real vaqt) rejimda har bir so'rov alohida va kechikish muhim; paketli (batch) rejimda so'rovlar to'planib, o'tkazuvchanlik muhim; oqimli (streaming) rejimda uzluksiz ma'lumot oqimi qayta ishlanadi. Har rejim uchun maqbul apparat va dasturiy yechim boshqa: onlayn rejimda kichik paket (batch size 1–4) va past kechikishli tezlatkich; paketli rejimda katta paket (64–256) va yuqori o'tkazuvchanlik; oqimli rejimda esa dekodlash–inferens–kuzatish quvuri (pipeline) ning muvozanati hal qiluvchi.
Ko'rsatkichlarni rasmiylashtiraylik. Agar tizim N ta kameradan har biri f kadr/soniya tezlikda ma'lumot olsa va model bitta kadr uchun C FLOP talab qilsa, zarur hisoblash quvvati P = N × f × C / η bo'ladi, bu yerda η — tezlatkichdan real foydalanish koeffitsiyenti (odatda 0,2–0,6). Masalan, 16 kamera, 25 kadr/s, YOLOv8s modeli (640×640 kirishda taxminan 28,6 GFLOP) va η = 0,35 uchun P ≈ 16 × 25 × 28,6 × 10⁹ / 0,35 ≈ 32,7 TFLOPS kerak bo'ladi. Bu raqam Jetson Orin Nano (taxminan 20 TFLOPS FP16 zich hisobda) uchun ko'p, lekin Jetson AGX Orin yoki bitta L4 uchun yetarli. Ana shu oddiy hisob platforma tanlashning birinchi qadamidir.

## Slide 14
NAZARIY ASOSLAR
AI-enabled computer systems arxitekturasi (2)
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
14
6
Kuzatuv va boshqaruv qatlami (observability) — metrikalar (kechikish, o'tkazuvchanlik, GPU bandligi), jurnallar, model sifati monitoringi, versiya boshqaruvi.
7
Qatlamlar orasidagi interfeyslar aniq belgilanishi kerak, chunki ular apparat chegaralari bilan mos tushadi: masalan, 1-2-qatlamlar CPU va video dekoder (NVDEC) da, 3-qatlam GPU da,…
8
Arxitekturaning yana bir o'lchovi — inferens rejimi.
9
Ko'rsatkichlarni rasmiylashtiraylik. Agar tizim N ta kameradan har biri f kadr/soniya tezlikda ma'lumot olsa va model bitta kadr uchun C FLOP talab qilsa, zarur hisoblash quvvati P = N × f…
Notes: AI-enabled kompyuter tizimi — bu funksionalligining muhim qismi o'qitilgan model orqali amalga oshiriladigan tizim. Uning arxitekturasini besh qatlamli model sifatida tasavvur qilish qulay:
Ma'lumot qabul qilish qatlami (ingestion) — sensorlar, kameralar, jurnallar, foydalanuvchi so'rovlari. Bu yerda protokollar (RTSP, MQTT, HTTP/gRPC), kodeklar (H.264/H.265) va buferlash hal qilinadi.
Oldindan ishlov berish qatlami (preprocessing) — dekodlash, o'lchamini o'zgartirish, normallashtirish, tokenlashtirish. Ko'pincha e'tibordan chetda qoladi, lekin video tizimlarida dekodlash inferensdan ko'ra ko'proq resurs talab qilishi mumkin.
Inferens qatlami — modelning o'zi va uni bajaruvchi ish vaqti muhiti (PyTorch, ONNX Runtime, TensorRT, OpenVINO). Bu qatlam tezlatkich bilan bevosita ishlaydi.
Orkestratsiya va biznes mantiq qatlami — natijalarni birlashtirish, qoidalar, kuzatish (tracking), hodisalarni yaratish, saqlash, boshqa tizimlarga uzatish.
Kuzatuv va boshqaruv qatlami (observability) — metrikalar (kechikish, o'tkazuvchanlik, GPU bandligi), jurnallar, model sifati monitoringi, versiya boshqaruvi.
Qatlamlar orasidagi interfeyslar aniq belgilanishi kerak, chunki ular apparat chegaralari bilan mos tushadi: masalan, 1-2-qatlamlar CPU va video dekoder (NVDEC) da, 3-qatlam GPU da, 4-5-qatlamlar CPU da ishlashi mumkin. Ma'lumotning bu chegaralardan o'tishi — xost va qurilma xotirasi o'rtasida nusxalash — ko'pincha asosiy to'siq (bottleneck) bo'ladi. Shu sababli zamonaviy arxitekturalarda «nol nusxalash» (zero-copy) yondashuvi — dekodlangan kadrni GPU xotirasida qoldirib, to'g'ridan-to'g'ri inferensga uzatish — keng qo'llaniladi.
Arxitekturaning yana bir o'lchovi — inferens rejimi. Onlayn (real vaqt) rejimda har bir so'rov alohida va kechikish muhim; paketli (batch) rejimda so'rovlar to'planib, o'tkazuvchanlik muhim; oqimli (streaming) rejimda uzluksiz ma'lumot oqimi qayta ishlanadi. Har rejim uchun maqbul apparat va dasturiy yechim boshqa: onlayn rejimda kichik paket (batch size 1–4) va past kechikishli tezlatkich; paketli rejimda katta paket (64–256) va yuqori o'tkazuvchanlik; oqimli rejimda esa dekodlash–inferens–kuzatish quvuri (pipeline) ning muvozanati hal qiluvchi.
Ko'rsatkichlarni rasmiylashtiraylik. Agar tizim N ta kameradan har biri f kadr/soniya tezlikda ma'lumot olsa va model bitta kadr uchun C FLOP talab qilsa, zarur hisoblash quvvati P = N × f × C / η bo'ladi, bu yerda η — tezlatkichdan real foydalanish koeffitsiyenti (odatda 0,2–0,6). Masalan, 16 kamera, 25 kadr/s, YOLOv8s modeli (640×640 kirishda taxminan 28,6 GFLOP) va η = 0,35 uchun P ≈ 16 × 25 × 28,6 × 10⁹ / 0,35 ≈ 32,7 TFLOPS kerak bo'ladi. Bu raqam Jetson Orin Nano (taxminan 20 TFLOPS FP16 zich hisobda) uchun ko'p, lekin Jetson AGX Orin yoki bitta L4 uchun yetarli. Ana shu oddiy hisob platforma tanlashning birinchi qadamidir.

## Slide 15
NAZARIY ASOSLAR
Apparat va dasturiy ta'minotni birgalikda loyihalash
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
15
1
Hardware–software co-design — tizimning apparat va dasturiy qismlarini alohida emas, balki bir vaqtning o'zida, bir-biriga moslashtirib loyihalash metodologiyasi.
2
Co-design jarayonini to'rt o'lchovli izlanish fazosi sifatida tasavvur qilish mumkin:
3
Co-design amaliy jihatdan iterativ jarayon.
4
Co-design kontekstida ikki klassik qonun doimo yodda bo'lishi kerak.
Notes: Hardware–software co-design — tizimning apparat va dasturiy qismlarini alohida emas, balki bir vaqtning o'zida, bir-biriga moslashtirib loyihalash metodologiyasi. An'anaviy yondashuvda apparat avval tanlanadi (yoki mavjud bo'ladi), so'ng dastur unga moslashtiriladi. SI tizimlarida bu yondashuv ikki sababga ko'ra ishlamaydi: birinchidan, model arxitekturasi (qatlamlar soni, kanallar, aniqlik) o'zi loyihalash parametri bo'lib, uni apparatga qarab o'zgartirish mumkin; ikkinchidan, tezlatkichlar shunchalik ixtisoslashganki, ularga mos kelmaydigan model (masalan, Tensor Core uchun 8 ga karrali bo'lmagan kanal soni) unumdorlikni bir necha barobar yo'qotadi.
Co-design jarayonini to'rt o'lchovli izlanish fazosi sifatida tasavvur qilish mumkin:
Co-design amaliy jihatdan iterativ jarayon. Birinchi iteratsiyada talab (kechikish, aniqlik, byudjet, energiya) qo'yiladi va nomzod model hamda nomzod apparat tanlanadi. Ikkinchi iteratsiyada model shu apparatda profillanadi — qaysi qatlamlar sekin, xotira yetarlimi, tezlatkichdan foydalanish qanday. Uchinchi iteratsiyada ikki tomon ham moslashtiriladi: model kvantlanadi yoki kichikroq variant olinadi, apparat tomonida esa paket hajmi, oqimlar soni, xotira joylashuvi sozlanadi. Bu sikl talab bajarilguncha takrorlanadi. Sze va hammualliflar [4] bu jarayonni «algoritm–apparat birgalikdagi loyihalash» deb atab, neyron tarmoqning energiya sarfi asosan hisoblashda emas, xotiraga murojaatda ekanini ko'rsatadilar: 45 nm texnologiyada DRAM dan 32 bit o'qish taxminan 640 pJ energiya talab qiladi, 32 bitli ko'paytirish esa atigi 3,7 pJ — ya'ni ma'lumotni joyida saqlab, qayta ishlatish (data reuse) har qanday hisoblash optimizatsiyasidan muhimroq.
Co-design kontekstida ikki klassik qonun doimo yodda bo'lishi kerak. Amdal qonuni (Amdahl's law): agar dasturning p ulushi tezlashtirilsa va qolgan 1−p ulushi o'zgarmasa, umumiy tezlashuv S = 1 / ((1−p) + p/s) dan oshmaydi, bu yerda s — tezlashtirilgan qismning tezlashuvi. Video-analitikada inferens kadr vaqtining 60 % ini egallasa va uni cheksiz tezlashtirsak ham, umumiy tezlashuv 2,5 baravardan oshmaydi — dekodlash va keyingi ishlov cheklaydi. Roofline modeli esa yukning arifmetik intensivligi (FLOP / bayt) asosida u hisoblash yoki xotira bilan cheklanganini ko'rsatadi; bu model M10 da batafsil ko'riladi, lekin co-design ning har bir qadamida ishlatiladi.

## Slide 16
NAZARIY ASOSLAR
Apparat va dasturiy ta'minotni birgalikda loyihalash
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
16
O'lchov | Dasturiy tomondagi tanlovlar | Apparat tomondagi tanlovlar | O'zaro ta'sir
Hisoblash | Model hajmi, arxitektura, FLOP | TFLOPS, yadrolar soni, chastota | Model murakkabligi ↔ tezlatkich sinfi
Aniqlik | FP32 / FP16 / INT8 / FP8 kvantlash | Tensor Core, INT8 bloklar, NPU | Kvantlash apparatda qo'llab-quvvatlansa 2–4× tezlashuv
Xotira | Paket hajmi, aktivatsiyalar, KV-kesh | Xotira hajmi, o'tkazuvchanlik, iyerarxiya | Model sig'maydimi → bo'lish yoki siqish
Ma'lumot harakati | Quvur tuzilishi, nusxalash, nol-nusxa | PCIe, NVLink, birlashgan xotira | Nusxalash kechikishi ↔ shina kengligi

## Slide 17
NAZARIY ASOSLAR
Loyihalash tamoyillari
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
17
1
Yuqoridagi tushunchalar asosida SI tizimini loyihalashning amaliy tamoyillarini shakllantirish mumkin. Talabdan boshlash: kechikish byudjeti (masalan, kadrdan hodisagacha 200 ms), aniqlik chegarasi (mAP yoki F1), yuk (kameralar soni, so'rov/soniya), energiya…
Notes: Yuqoridagi tushunchalar asosida SI tizimini loyihalashning amaliy tamoyillarini shakllantirish mumkin. Talabdan boshlash: kechikish byudjeti (masalan, kadrdan hodisagacha 200 ms), aniqlik chegarasi (mAP yoki F1), yuk (kameralar soni, so'rov/soniya), energiya va narx cheklovlari raqam bilan yoziladi; raqamsiz talab — talab emas. Ma'lumot oqimini chizish: har bir komponent orqali o'tadigan baytlar soni hisoblanadi; 1080p kadr RGB ko'rinishda 6,2 MB, 25 kadr/s da bitta kamera 155 MB/s, 16 kamera 2,5 GB/s — bu PCIe 3.0 x16 ning (taxminan 16 GB/s) sezilarli qismi. Eng tor joyni topish: Amdal qonuniga ko'ra faqat tor joyni optimallashtirish foyda beradi. Modullilik va interfeyslar: model almashtirilsa (YOLOv8 → YOLO11), qolgan tizim o'zgarmasligi kerak — buning uchun ONNX kabi standart format va aniq API. Kuzatuvchanlik dastlabdan: metrikalar keyin qo'shiladigan narsa emas; ularsiz co-design iteratsiyasini bajarib bo'lmaydi. Degradatsiyaga tayyorlik: tezlatkich ishdan chiqsa yoki yuk oshsa tizim butunlay to'xtamasdan, kadr tashlash (frame skipping) yoki kichik modelga o'tish orqali ishlashda davom etishi kerak.

## Slide 18
04
Amaliy misol

## Slide 19
Amaliy misol
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
19
1
Vazifa: savdo markazi kirish zonasida 16 ta IP-kamera (1080p, 25 kadr/s) orqali odamlar va transport vositalarini real vaqtda aniqlovchi video-analitika tizimini loyihalash. Talablar: kadrdan hodisagacha kechikish 300 ms dan kam, kamida 15 kadr/s qayta…
Notes: Vazifa: savdo markazi kirish zonasida 16 ta IP-kamera (1080p, 25 kadr/s) orqali odamlar va transport vositalarini real vaqtda aniqlovchi video-analitika tizimini loyihalash. Talablar: kadrdan hodisagacha kechikish 300 ms dan kam, kamida 15 kadr/s qayta ishlash tezligi (har kamera uchun), aniqlik COCO mAP50 bo'yicha kamida 0,5 (odam va avtomobil sinflari uchun), umumiy apparat byudjeti o'rtacha inferens serveri darajasida, tizim 24/7 ishlaydi. Misol to'rt qadamdan iborat: talabni hisoblash, komponentlarni tanlash, inferens xizmatini yozish va uni o'lchash. Kod Python 3.10+, ultralytics, onnxruntime (yoki onnxruntime-gpu), fastapi, opencv-python paketlari bilan sinalgan; o'lchov natijalari taxminiy va apparatga qarab farq qiladi.

## Slide 20
AMALIY MISOL
1-qadam. Talabni hisoblash quvvatiga aylantirish
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
20
1
Avval yuk hajmini hisoblaymiz. 16 kamera × 15 kadr/s = 240 kadr/s (talabdagi minimal tezlik; 25 kadr/s da 400 kadr/s bo'lar edi, lekin aniqlash uchun har kadr shart emas — kuzatuv (tracking) oraliq kadrlarni to'ldiradi). Nomzod modellar sifatida YOLOv8…
2
Odam va avtomobil COCO ning eng yaxshi aniqlanadigan sinflaridan bo'lgani uchun YOLOv8s mAP50 talabini ortig'i bilan qondiradi. Zarur quvvat: 240 × 28,6 GFLOP = 6,9 TFLOP/s samarali; η = 0,35 bilan taxminan 20 TFLOPS pasport quvvati FP16 rejimida.
3
Nima bo'ldi va nega. Biz talabni raqamga aylantirdik va modelni apparatga qarab emas, apparatni modelga qarab tanlash imkoniyatini oldik. Shu bosqichda kadr tezligini 25 dan 15 ga tushirish qarori — co-design ning dasturiy tomondagi birinchi qadami; u apparat…
Notes: Avval yuk hajmini hisoblaymiz. 16 kamera × 15 kadr/s = 240 kadr/s (talabdagi minimal tezlik; 25 kadr/s da 400 kadr/s bo'lar edi, lekin aniqlash uchun har kadr shart emas — kuzatuv (tracking) oraliq kadrlarni to'ldiradi). Nomzod modellar sifatida YOLOv8 oilasini olamiz, chunki u ONNX ga eksport qilinadi va chekka qurilmadan serverga qadar barcha platformalarda qo'llab-quvvatlanadi.
Odam va avtomobil COCO ning eng yaxshi aniqlanadigan sinflaridan bo'lgani uchun YOLOv8s mAP50 talabini ortig'i bilan qondiradi. Zarur quvvat: 240 × 28,6 GFLOP = 6,9 TFLOP/s samarali; η = 0,35 bilan taxminan 20 TFLOPS pasport quvvati FP16 rejimida. INT8 kvantlash bilan talab yana ikki baravar kamayadi.
Nima bo'ldi va nega. Biz talabni raqamga aylantirdik va modelni apparatga qarab emas, apparatni modelga qarab tanlash imkoniyatini oldik. Shu bosqichda kadr tezligini 25 dan 15 ga tushirish qarori — co-design ning dasturiy tomondagi birinchi qadami; u apparat talabini 40 % kamaytirdi.

## Slide 21
AMALIY MISOL
1-qadam. Talabni hisoblash quvvatiga aylantirish
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
21
Model | Parametrlar | FLOP (640×640) | COCO mAP50-95 | Izoh
YOLOv8n | 3,2 mln | ~8,7 GFLOP | 37,3 | Eng yengil
YOLOv8s | 11,2 mln | ~28,6 GFLOP | 44,9 | Muvozanat
YOLOv8m | 25,9 mln | ~78,9 GFLOP | 50,2 | Aniqroq, og'irroq

## Slide 22
AMALIY MISOL
2-qadam. Komponentlarni tanlash
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
22
1
Hisoblash: bitta NVIDIA L4 (24 GB, 72 W, taxminan 121 TFLOPS FP16 zich, INT8 da ikki baravar) yoki Jetson AGX Orin 64 GB (chekka variant).
2
Dekodlash: 16 ta 1080p H.264 oqimi — bu L4 dagi NVDEC bloklari uchun yengil yuk (L4 da ikkita NVDEC bo'lib, ishlab chiqaruvchi ma'lumotiga ko'ra bir vaqtda ko'plab 1080p oqimlarni…
3
CPU va xotira: 8–16 yadroli server protsessori (oldindan/keyingi ishlov, kuzatuv, API), 64 GB RAM.
4
Dasturiy stek: Ubuntu 22.04, NVIDIA drayveri, CUDA 12.x, ONNX Runtime (CUDA EP) yoki TensorRT, FastAPI (API), Prometheus (metrikalar), Docker (qadoqlash; M7 da batafsil).
5
Nima bo'ldi va nega. Har komponent oldingi qadamdagi raqamdan kelib chiqdi: tezlatkich — zarur TFLOPS dan, dekoder — oqimlar sonidan, CPU — tezlatkichga yuklanmaydigan ishdan.
Notes: Hisoblash: bitta NVIDIA L4 (24 GB, 72 W, taxminan 121 TFLOPS FP16 zich, INT8 da ikki baravar) yoki Jetson AGX Orin 64 GB (chekka variant). Server varianti tanlanadi, chunki 16 kamera bir joyda va server xonasi mavjud; L4 ning energiya sarfi past bo'lgani uchun oddiy 1U serverga sig'adi.
Dekodlash: 16 ta 1080p H.264 oqimi — bu L4 dagi NVDEC bloklari uchun yengil yuk (L4 da ikkita NVDEC bo'lib, ishlab chiqaruvchi ma'lumotiga ko'ra bir vaqtda ko'plab 1080p oqimlarni dekodlaydi). Dekodlashni CPU ga yuklasak, 16 oqim uchun kamida 8–10 zamonaviy yadro kerak bo'lar edi — shuning uchun apparat dekoder tanlanadi (DeepStream yoki PyNvCodec orqali). Ushbu o'quv misolida soddalik uchun OpenCV bilan CPU dekodlash ko'rsatiladi, ishlab chiqarishda esa GPU dekoder.
CPU va xotira: 8–16 yadroli server protsessori (oldindan/keyingi ishlov, kuzatuv, API), 64 GB RAM. Tarmoq: 16 kamera × ~8 Mbit/s = 128 Mbit/s — 1 Gbit/s port yetarli. Saqlash: hodisalar va kadr parchalari uchun NVMe SSD.
Dasturiy stek: Ubuntu 22.04, NVIDIA drayveri, CUDA 12.x, ONNX Runtime (CUDA EP) yoki TensorRT, FastAPI (API), Prometheus (metrikalar), Docker (qadoqlash; M7 da batafsil).
Nima bo'ldi va nega. Har komponent oldingi qadamdagi raqamdan kelib chiqdi: tezlatkich — zarur TFLOPS dan, dekoder — oqimlar sonidan, CPU — tezlatkichga yuklanmaydigan ishdan. Hisoblamasdan «eng kuchli GPU» olish byudjetni besh-o'n baravar oshirib, foyda bermasdi.

## Slide 23
AMALIY MISOL
3-qadam. Modelni ONNX ga eksport qilish
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
23
1
Nima bo'ldi va nega. PyTorch modeli ramkadan mustaqil ONNX grafiga aylandi. Endi uni ONNX Runtime, TensorRT yoki OpenVINO da ishga tushirish mumkin — bu «modullilik va interfeyslar» tamoyilining amaliy ifodasi.
Notes: Nima bo'ldi va nega. PyTorch modeli ramkadan mustaqil ONNX grafiga aylandi. Endi uni ONNX Runtime, TensorRT yoki OpenVINO da ishga tushirish mumkin — bu «modullilik va interfeyslar» tamoyilining amaliy ifodasi. Statik kirish shakli (1×3×640×640) tanlandi, chunki tezlatkichlar statik shakllar uchun oldindan optimallashtirilgan yadro (kernel) tanlay oladi.

## Slide 24
AMALIY MISOL
3-qadam. Modelni ONNX ga eksport qilish — kod
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
24
# export_model.py — YOLOv8s modelini ONNX formatiga eksport qilish
from ultralytics import YOLO
model = YOLO("yolov8s.pt") # oldindan o'qitilgan COCO modeli yuklanadi
model.export(
format="onnx",
imgsz=640,
opset=17,
simplify=True,
dynamic=False, # statik shakl: tezlatkichlar uchun qulay
half=False, # FP16 ni ish vaqti muhiti o'zi tanlaydi
)
print("yolov8s.onnx tayyor")
Notes: Kod to‘liq holda mavzu matnida va laboratoriya repozitoriysida keltirilgan.

## Slide 25
AMALIY MISOL
4-qadam. Inferens xizmatini yozish
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
25
1
Ishga tushirish: uvicorn service:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --workers 1. Sinov so'rovi: curl -F "file=@kadr.jpg" http://localhost:8000/detect.
2
Nima bo'ldi va nega. Xizmat arxitekturaning 2–4-qatlamlarini (oldindan ishlov, inferens, keyingi ishlov) alohida funksiyalarga ajratdi va har bosqich vaqtini alohida o'lchaydi — bu kuzatuvchanlik tamoyili. Bitta ishchi jarayon (--workers 1) tanlandi, chunki…
Notes: Ishga tushirish: uvicorn service:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --workers 1. Sinov so'rovi: curl -F "file=@kadr.jpg" http://localhost:8000/detect.
Nima bo'ldi va nega. Xizmat arxitekturaning 2–4-qatlamlarini (oldindan ishlov, inferens, keyingi ishlov) alohida funksiyalarga ajratdi va har bosqich vaqtini alohida o'lchaydi — bu kuzatuvchanlik tamoyili. Bitta ishchi jarayon (--workers 1) tanlandi, chunki GPU ni bir necha jarayon bo'lib ishlatish kontekst almashinuvi tufayli unumdorlikni pasaytiradi; parallellik ish vaqti muhiti ichida (CUDA oqimlari) va paketlash orqali ta'minlanadi.

## Slide 26
AMALIY MISOL
4-qadam. Inferens xizmatini yozish — kod
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
26
# service.py — ONNX Runtime asosidagi oddiy inferens xizmati
import time, numpy as np, cv2, onnxruntime as ort
from fastapi import FastAPI, UploadFile
from fastapi.responses import JSONResponse
providers = ["CUDAExecutionProvider", "CPUExecutionProvider"]
sess = ort.InferenceSession("yolov8s.onnx", providers=providers)
inp_name = sess.get_inputs()[0].name
print("Faol provayder:", sess.get_providers()[0])
CONF, IOU, CLASSES = 0.35, 0.5, {0: "person", 2: "car", 5: "bus", 7: "truck"}
def preprocess(img):
h, w = img.shape[:2]
s = 640 / max(h, w)
nh, nw = int(h * s), int(w * s)
canvas = np.full((640, 640, 3), 114, np.uint8)
canvas[:nh, :nw] = cv2.resize(img, (nw, nh))
x = canvas[:, :, ::-1].transpose(2, 0, 1).astype(np.float32) / 255.0
return x[None], s
# … (to‘liq kod — mavzu matnida / GitHub’da)
Notes: Kod to‘liq holda mavzu matnida va laboratoriya repozitoriysida keltirilgan.

## Slide 27
AMALIY MISOL
5-qadam. Kechikish va o'tkazuvchanlikni o'lchash
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
27
1
Kutilgan taxminiy natijalar (bitta 1080p JPEG kadr, YOLOv8s, 640×640):
2
Nima bo'ldi va nega. O'lchov ikki haqiqatni ochdi. Birinchidan, FP32 rejimidagi ONNX Runtime bitta jarayonda 240 kadr/s talabini qondirmaydi — faqat TensorRT FP16 yoki INT8 bilan qondiradi (bu A3 amaliy mashg'ulotining mavzusi).
Notes: Kutilgan taxminiy natijalar (bitta 1080p JPEG kadr, YOLOv8s, 640×640):
Nima bo'ldi va nega. O'lchov ikki haqiqatni ochdi. Birinchidan, FP32 rejimidagi ONNX Runtime bitta jarayonda 240 kadr/s talabini qondirmaydi — faqat TensorRT FP16 yoki INT8 bilan qondiradi (bu A3 amaliy mashg'ulotining mavzusi). Ikkinchidan, GPU variantida inferens 2–3 ms ga tushganda oldindan ishlov (JPEG dekodlash + o'lcham o'zgartirish, CPU da) umumiy vaqtning yarmidan ko'pini egallaydi — Amdal qonuni amalda. Demak keyingi co-design iteratsiyasi apparat dekoder va GPU da oldindan ishlovga (nol nusxalash) qaratilishi kerak.

## Slide 28
AMALIY MISOL
5-qadam. Kechikish va o'tkazuvchanlikni o'lchash
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
28
Konfiguratsiya | pre, ms | infer, ms | post, ms | Umumiy p50, ms | Parallel o'tkazuvchanlik
CPU (8 yadro, ORT CPU EP, FP32) | 4–6 | 60–120 | 1–2 | 80–140 | 10–15 kadr/s
GPU L4, ORT CUDA EP, FP32 | 4–6 | 7–10 | 1–2 | 15–20 | 60–90 kadr/s
GPU L4, TensorRT FP16 (A3 da) | 4–6 | 2–3 | 1–2 | 9–12 | 150–250 kadr/s

## Slide 29
AMALIY MISOL
5-qadam. Kechikish va o'tkazuvchanlikni o'lchash — kod
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
29
# bench.py — xizmatga ketma-ket va parallel so'rovlar yuborib o'lchash
import time, statistics, concurrent.futures as cf, requests
URL, N, PAR = "http://localhost:8000/detect", 200, 8
data = open("kadr.jpg", "rb").read()
def one():
t = time.perf_counter()
r = requests.post(URL, files={"file": ("k.jpg", data, "image/jpeg")})
r.raise_for_status()
return (time.perf_counter() - t) * 1e3, r.json()["timing_ms"]
for _ in range(20): one() # isitish (warm-up)
lat = [one()[0] for _ in range(N)]
print(f"Ketma-ket: p50={statistics.median(lat):.1f} ms "
f"p95={sorted(lat)[int(N*0.95)]:.1f} ms")
t0 = time.perf_counter()
with cf.ThreadPoolExecutor(PAR) as ex:
res = list(ex.map(lambda _: one(), range(N)))
# … (to‘liq kod — mavzu matnida / GitHub’da)
Notes: Kod to‘liq holda mavzu matnida va laboratoriya repozitoriysida keltirilgan.

## Slide 30
05
Natijalarni tahlil qilish

## Slide 31
Natijalarni tahlil qilish
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
31
1
Misol natijalari co-design iteratsiyasining mantiqini aniq ko'rsatadi.
2
Ikkinchi muhim xulosa — oldindan ishlovning narxi.
3
Cheklovlar ham aniq. Birinchidan, misolda sinxron HTTP API ishlatildi; real video-analitikada kadrlar HTTP orqali yuborilmaydi — xizmat oqimni to'g'ridan-to'g'ri o'qiydi.
4
Muqobil yondashuvlar: (a) to'liq chekka arxitektura — har 4 kameraga bitta Jetson Orin Nano, markaziy server faqat hodisalarni yig'adi; afzalligi — tarmoq yuki va yagona nuqsonli nuqta…
Notes: Misol natijalari co-design iteratsiyasining mantiqini aniq ko'rsatadi. Dastlabki hisob-kitob (20 TFLOPS) va tanlangan apparat (L4) o'zaro mos keldi, lekin birinchi dasturiy yechim (ONNX Runtime FP32) tezlatkich imkoniyatining faqat qismini ishlatdi: 121 TFLOPS pasport quvvatida 28,6 GFLOP li model 8 ms bajarilishi η ≈ 0,03 foydalanishni bildiradi. Bu kichik paket (batch size 1), FP32 aniqlik va umumiy maqsadli ish vaqti muhiti tufayli. TensorRT FP16 ga o'tish η ni taxminan 0,1–0,15 ga ko'taradi; paketlash (4–8 kadr) va INT8 kvantlash yana 2–3 baravar qo'shadi. Shuni ta'kidlash kerakki, inferens yuklarida 0,3–0,5 dan yuqori foydalanish kamdan-kam erishiladi — bu normal holat, chunki model qatlamlari kichik va xotira harakati ko'p.
Ikkinchi muhim xulosa — oldindan ishlovning narxi. GPU variantida 15–20 ms umumiy kechikishning 10–12 ms i inferensdan tashqarida. 16 kamerali real tizimda JPEG emas, H.264 oqimi keladi; har kadrni CPU da dekodlash 1080p uchun 5–10 ms oladi va 240 kadr/s da 2–3 yadroni to'liq band qiladi. Apparat dekoder (NVDEC) va GPU da o'lcham o'zgartirish bu yukni deyarli nolga tushiradi, ammo dasturiy murakkablikni oshiradi (DeepStream, GStreamer quvuri). Bu — co-design ning tipik savdolashuvi: muhandislik vaqti va murakkablik evaziga apparatdan samarali foydalanish.
Cheklovlar ham aniq. Birinchidan, misolda sinxron HTTP API ishlatildi; real video-analitikada kadrlar HTTP orqali yuborilmaydi — xizmat oqimni to'g'ridan-to'g'ri o'qiydi. HTTP varianti o'quv maqsadida o'lchash qulayligi uchun tanlandi. Ikkinchidan, bitta kadrning kechikishi tizim kechikishi emas: kuzatuv, hodisa yaratish, ma'lumotlar bazasiga yozish qo'shiladi; 300 ms byudjetdan inferensga 50 ms dan ko'p ajratmaslik oqilona. Uchinchidan, aniqlik COCO da o'lchandi; savdo markazining real kameralari (burchak, yorug'lik, zichlik) boshqa taqsimot bo'lib, model sozlash (fine-tuning) talab qilishi mumkin — bu SI injiniringining «ma'lumot» bosqichiga qaytish demakdir.
Muqobil yondashuvlar: (a) to'liq chekka arxitektura — har 4 kameraga bitta Jetson Orin Nano, markaziy server faqat hodisalarni yig'adi; afzalligi — tarmoq yuki va yagona nuqsonli nuqta yo'q, kamchiligi — 4 qurilmani yangilash va kuzatish murakkabroq; (b) bulutli inferens — kameralar oqimi bulutga yuboriladi; 16 × 8 Mbit/s tashqi kanal va 50–150 ms tarmoq kechikishi talab bilan sig'ishmaydi, bundan tashqari video maxfiyligi masalasi bor; (c) gibrid — chekkada yengil model (YOLOv8n) harakatni aniqlaydi, faqat qiziq kadrlar serverga og'ir modelga yuboriladi; bu ko'pincha eng tejamkor yechim.

## Slide 32
06
Keng tarqalgan xatolar va amaliy tavsiyalar

## Slide 33
Keng tarqalgan xatolar va amaliy tavsiyalar (1)
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
33
1
Pasport TFLOPS ni real unumdorlik deb qabul qilish. Ishlab chiqaruvchi raqamlari ideal matritsali ko'paytirish uchun, ko'pincha siyrak rejimda beriladi. Real modelda 10–40 % foydalanish…
2
Faqat inferens vaqtini o'lchash. Dekodlash, o'lcham o'zgartirish, xost–qurilma nusxalash, keyingi ishlov va tarmoq ko'pincha inferensdan ko'p vaqt oladi. Har bosqichni alohida o'lchang…
3
O'rtacha kechikishga qarash, quyruqni unutish. Foydalanuvchi p95 va p99 kechikishni his qiladi. Isitish (warm-up), xotira ajratish, chiqindi yig'uvchi (garbage collector) pauzalari quyruqni…
4
Dinamik shakllar va «ehtiyot uchun» umumiy yechim. Statik kirish shakli, belgilangan paket hajmi va aniq provayder tezlatkichga eng yaxshi yadrolarni tanlash imkonini beradi.…
5
Xotira o'tkazuvchanligini e'tiborsiz qoldirish. Ko'p modellar, ayniqsa kichik paketda, hisoblash emas, xotira bilan cheklanadi. Tezlatkich tanlaganda GB/s ko'rsatkichini TFLOPS bilan birga…
Notes: Pasport TFLOPS ni real unumdorlik deb qabul qilish. Ishlab chiqaruvchi raqamlari ideal matritsali ko'paytirish uchun, ko'pincha siyrak rejimda beriladi. Real modelda 10–40 % foydalanish normal. Platformani tanlashdan oldin o'z modelingizni shu platformada (yoki MLPerf Inference natijalarida o'xshash modelni) o'lchang.
Faqat inferens vaqtini o'lchash. Dekodlash, o'lcham o'zgartirish, xost–qurilma nusxalash, keyingi ishlov va tarmoq ko'pincha inferensdan ko'p vaqt oladi. Har bosqichni alohida o'lchang (misoldagi timing_ms kabi) va Amdal qonunini qo'llang.
O'rtacha kechikishga qarash, quyruqni unutish. Foydalanuvchi p95 va p99 kechikishni his qiladi. Isitish (warm-up), xotira ajratish, chiqindi yig'uvchi (garbage collector) pauzalari quyruqni cho'zadi. Talabni p95 bilan yozing.
Dinamik shakllar va «ehtiyot uchun» umumiy yechim. Statik kirish shakli, belgilangan paket hajmi va aniq provayder tezlatkichga eng yaxshi yadrolarni tanlash imkonini beradi. Moslashuvchanlik kerak bo'lsa, bir nechta statik profil tayyorlang.
Xotira o'tkazuvchanligini e'tiborsiz qoldirish. Ko'p modellar, ayniqsa kichik paketda, hisoblash emas, xotira bilan cheklanadi. Tezlatkich tanlaganda GB/s ko'rsatkichini TFLOPS bilan birga ko'ring; Jetson Orin Nano (68 GB/s) va L4 (300 GB/s) o'rtasidagi farq ko'pincha hisoblash farqidan ko'ra muhimroq.
GPU ni bir nechta jarayonga bo'lib berish. Har bir jarayon alohida CUDA konteksti yaratadi, xotira va vaqt isrof bo'ladi. Bitta jarayon, bir nechta oqim (stream) yoki Triton Inference Server kabi maxsus server ishlating.
Kuzatuvchanlikni oxirgi bosqichga qoldirish. Metrikalar (so'rov/s, p95, GPU bandligi, GPU xotirasi, navbat uzunligi) birinchi kundan yig'ilishi kerak; ularsiz co-design iteratsiyasini bajarish mumkin emas va ishlab chiqarishdagi muammo sababini topib bo'lmaydi.
Degradatsiya rejimini loyihalamaslik. Yuk oshganda yoki tezlatkich band bo'lganda tizim nima qiladi? Kadr tashlash, kichik modelga o'tish, navbat chegarasi — bular talablar bosqichida belgilanishi kerak, avariya paytida emas.
Model formatini ramkaga bog'lab qo'yish. PyTorch modelini bevosita ishlab chiqarishga chiqarish versiyaga bog'liqlik va og'ir muhit demakdir. ONNX yoki TensorRT kabi standart oraliq formatdan foydalaning — bu modelni va ish vaqti muhitini mustaqil yangilash imkonini beradi.

## Slide 34
Keng tarqalgan xatolar va amaliy tavsiyalar (2)
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
34
6
GPU ni bir nechta jarayonga bo'lib berish. Har bir jarayon alohida CUDA konteksti yaratadi, xotira va vaqt isrof bo'ladi. Bitta jarayon, bir nechta oqim (stream) yoki Triton Inference…
7
Kuzatuvchanlikni oxirgi bosqichga qoldirish. Metrikalar (so'rov/s, p95, GPU bandligi, GPU xotirasi, navbat uzunligi) birinchi kundan yig'ilishi kerak; ularsiz co-design iteratsiyasini…
8
Degradatsiya rejimini loyihalamaslik. Yuk oshganda yoki tezlatkich band bo'lganda tizim nima qiladi? Kadr tashlash, kichik modelga o'tish, navbat chegarasi — bular talablar bosqichida…
9
Model formatini ramkaga bog'lab qo'yish. PyTorch modelini bevosita ishlab chiqarishga chiqarish versiyaga bog'liqlik va og'ir muhit demakdir. ONNX yoki TensorRT kabi standart oraliq…
Notes: Pasport TFLOPS ni real unumdorlik deb qabul qilish. Ishlab chiqaruvchi raqamlari ideal matritsali ko'paytirish uchun, ko'pincha siyrak rejimda beriladi. Real modelda 10–40 % foydalanish normal. Platformani tanlashdan oldin o'z modelingizni shu platformada (yoki MLPerf Inference natijalarida o'xshash modelni) o'lchang.
Faqat inferens vaqtini o'lchash. Dekodlash, o'lcham o'zgartirish, xost–qurilma nusxalash, keyingi ishlov va tarmoq ko'pincha inferensdan ko'p vaqt oladi. Har bosqichni alohida o'lchang (misoldagi timing_ms kabi) va Amdal qonunini qo'llang.
O'rtacha kechikishga qarash, quyruqni unutish. Foydalanuvchi p95 va p99 kechikishni his qiladi. Isitish (warm-up), xotira ajratish, chiqindi yig'uvchi (garbage collector) pauzalari quyruqni cho'zadi. Talabni p95 bilan yozing.
Dinamik shakllar va «ehtiyot uchun» umumiy yechim. Statik kirish shakli, belgilangan paket hajmi va aniq provayder tezlatkichga eng yaxshi yadrolarni tanlash imkonini beradi. Moslashuvchanlik kerak bo'lsa, bir nechta statik profil tayyorlang.
Xotira o'tkazuvchanligini e'tiborsiz qoldirish. Ko'p modellar, ayniqsa kichik paketda, hisoblash emas, xotira bilan cheklanadi. Tezlatkich tanlaganda GB/s ko'rsatkichini TFLOPS bilan birga ko'ring; Jetson Orin Nano (68 GB/s) va L4 (300 GB/s) o'rtasidagi farq ko'pincha hisoblash farqidan ko'ra muhimroq.
GPU ni bir nechta jarayonga bo'lib berish. Har bir jarayon alohida CUDA konteksti yaratadi, xotira va vaqt isrof bo'ladi. Bitta jarayon, bir nechta oqim (stream) yoki Triton Inference Server kabi maxsus server ishlating.
Kuzatuvchanlikni oxirgi bosqichga qoldirish. Metrikalar (so'rov/s, p95, GPU bandligi, GPU xotirasi, navbat uzunligi) birinchi kundan yig'ilishi kerak; ularsiz co-design iteratsiyasini bajarish mumkin emas va ishlab chiqarishdagi muammo sababini topib bo'lmaydi.
Degradatsiya rejimini loyihalamaslik. Yuk oshganda yoki tezlatkich band bo'lganda tizim nima qiladi? Kadr tashlash, kichik modelga o'tish, navbat chegarasi — bular talablar bosqichida belgilanishi kerak, avariya paytida emas.
Model formatini ramkaga bog'lab qo'yish. PyTorch modelini bevosita ishlab chiqarishga chiqarish versiyaga bog'liqlik va og'ir muhit demakdir. ONNX yoki TensorRT kabi standart oraliq formatdan foydalaning — bu modelni va ish vaqti muhitini mustaqil yangilash imkonini beradi.

## Slide 35
07
Nazorat savollari

## Slide 36
Nazorat savollari (1)
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
36
1
Sun'iy intellekt injiniringi an'anaviy dasturiy injiniringdan qaysi uchta jihat bilan tubdan farq qiladi? Har bir farqning kompyuter tizimi arxitekturasiga ta'sirini misol bilan…
2
Pasportda 275 TOPS ko'rsatilgan Jetson AGX Orin bilan 121 TFLOPS ko'rsatilgan NVIDIA L4 ni to'g'ridan-to'g'ri taqqoslash nega noto'g'ri? To'g'ri taqqoslash uchun qanday shartlar bajarilishi…
3
Video-analitika tizimida inferens kadr vaqtining 40 % ini egallasa, uni 10 baravar tezlashtirish umumiy tezlashuvni necha baravar oshiradi? Natija co-design strategiyasiga qanday ta'sir…
4
Nega Sze va hammualliflar neyron tarmoq uchun «ma'lumotni qayta ishlatish» hisoblashni tezlashtirishdan muhimroq deb hisoblaydi? Bu xulosa tezlatkich arxitekturasida qanday aks etgan?
5
AI-enabled kompyuter tizimining besh qatlamli arxitekturasida qaysi qatlamlar orasidagi chegara ko'pincha asosiy to'siq bo'ladi va nima uchun? Uni yumshatishning ikki usulini ayting.
Notes: Sun'iy intellekt injiniringi an'anaviy dasturiy injiniringdan qaysi uchta jihat bilan tubdan farq qiladi? Har bir farqning kompyuter tizimi arxitekturasiga ta'sirini misol bilan tushuntiring.
Pasportda 275 TOPS ko'rsatilgan Jetson AGX Orin bilan 121 TFLOPS ko'rsatilgan NVIDIA L4 ni to'g'ridan-to'g'ri taqqoslash nega noto'g'ri? To'g'ri taqqoslash uchun qanday shartlar bajarilishi kerak?
Video-analitika tizimida inferens kadr vaqtining 40 % ini egallasa, uni 10 baravar tezlashtirish umumiy tezlashuvni necha baravar oshiradi? Natija co-design strategiyasiga qanday ta'sir qiladi?
Nega Sze va hammualliflar neyron tarmoq uchun «ma'lumotni qayta ishlatish» hisoblashni tezlashtirishdan muhimroq deb hisoblaydi? Bu xulosa tezlatkich arxitekturasida qanday aks etgan?
AI-enabled kompyuter tizimining besh qatlamli arxitekturasida qaysi qatlamlar orasidagi chegara ko'pincha asosiy to'siq bo'ladi va nima uchun? Uni yumshatishning ikki usulini ayting.
Onlayn, paketli va oqimli inferens rejimlari uchun maqbul paket hajmi va tezlatkich sinfi qanday farq qiladi? Har biriga real ilova misolini keltiring.
Bulutli inferens 16 kamerali savdo markazi tizimi uchun nima sababdan mos kelmadi? Qanday sharoitda bulut yechimi afzal bo'lar edi?
Amaliy misolda ONNX Runtime FP32 rejimida tezlatkichdan foydalanish koeffitsiyenti taxminan 0,03 chiqdi. Bu raqamni oshirishning kamida uchta usulini sanab, har birining narxini (murakkablik, aniqlik yo'qotish) baholang.
Agar buyurtmachi aniqlikni mAP50 0,5 dan 0,7 ga oshirishni so'rasa, co-design ning qaysi o'lchovlari qayta ko'rib chiqilishi kerak va bu apparat tanloviga qanday ta'sir qiladi?
«Raqamsiz talab — talab emas» tamoyilini tushuntiring. SI tizimi uchun kamida beshta raqamli talab turini sanang va ularning har biri qanday o'lchanishini ayting.

## Slide 37
Nazorat savollari (2)
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
37
6
Onlayn, paketli va oqimli inferens rejimlari uchun maqbul paket hajmi va tezlatkich sinfi qanday farq qiladi? Har biriga real ilova misolini keltiring.
7
Bulutli inferens 16 kamerali savdo markazi tizimi uchun nima sababdan mos kelmadi? Qanday sharoitda bulut yechimi afzal bo'lar edi?
8
Amaliy misolda ONNX Runtime FP32 rejimida tezlatkichdan foydalanish koeffitsiyenti taxminan 0,03 chiqdi. Bu raqamni oshirishning kamida uchta usulini sanab, har birining narxini…
9
Agar buyurtmachi aniqlikni mAP50 0,5 dan 0,7 ga oshirishni so'rasa, co-design ning qaysi o'lchovlari qayta ko'rib chiqilishi kerak va bu apparat tanloviga qanday ta'sir qiladi?
10
«Raqamsiz talab — talab emas» tamoyilini tushuntiring. SI tizimi uchun kamida beshta raqamli talab turini sanang va ularning har biri qanday o'lchanishini ayting.
Notes: Sun'iy intellekt injiniringi an'anaviy dasturiy injiniringdan qaysi uchta jihat bilan tubdan farq qiladi? Har bir farqning kompyuter tizimi arxitekturasiga ta'sirini misol bilan tushuntiring.
Pasportda 275 TOPS ko'rsatilgan Jetson AGX Orin bilan 121 TFLOPS ko'rsatilgan NVIDIA L4 ni to'g'ridan-to'g'ri taqqoslash nega noto'g'ri? To'g'ri taqqoslash uchun qanday shartlar bajarilishi kerak?
Video-analitika tizimida inferens kadr vaqtining 40 % ini egallasa, uni 10 baravar tezlashtirish umumiy tezlashuvni necha baravar oshiradi? Natija co-design strategiyasiga qanday ta'sir qiladi?
Nega Sze va hammualliflar neyron tarmoq uchun «ma'lumotni qayta ishlatish» hisoblashni tezlashtirishdan muhimroq deb hisoblaydi? Bu xulosa tezlatkich arxitekturasida qanday aks etgan?
AI-enabled kompyuter tizimining besh qatlamli arxitekturasida qaysi qatlamlar orasidagi chegara ko'pincha asosiy to'siq bo'ladi va nima uchun? Uni yumshatishning ikki usulini ayting.
Onlayn, paketli va oqimli inferens rejimlari uchun maqbul paket hajmi va tezlatkich sinfi qanday farq qiladi? Har biriga real ilova misolini keltiring.
Bulutli inferens 16 kamerali savdo markazi tizimi uchun nima sababdan mos kelmadi? Qanday sharoitda bulut yechimi afzal bo'lar edi?
Amaliy misolda ONNX Runtime FP32 rejimida tezlatkichdan foydalanish koeffitsiyenti taxminan 0,03 chiqdi. Bu raqamni oshirishning kamida uchta usulini sanab, har birining narxini (murakkablik, aniqlik yo'qotish) baholang.
Agar buyurtmachi aniqlikni mAP50 0,5 dan 0,7 ga oshirishni so'rasa, co-design ning qaysi o'lchovlari qayta ko'rib chiqilishi kerak va bu apparat tanloviga qanday ta'sir qiladi?
«Raqamsiz talab — talab emas» tamoyilini tushuntiring. SI tizimi uchun kamida beshta raqamli talab turini sanang va ularning har biri qanday o'lchanishini ayting.

## Slide 38
08
Mustaqil ish uchun topshiriq

## Slide 39
Mustaqil ish uchun topshiriq
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
39
1
1-topshiriq (sillabusdagi 1-mustaqil ta'lim topshirig'iga bog'langan).
2
Baholash mezoni: arxitektura qatlamlari va interfeyslarining to'g'ri ajratilishi (30 %), apparat tanlovining raqamli asoslanishi (30 %), hayot sikli va qayta o'qitish mexanizmining tavsifi…
3
2-topshiriq (amaliy). Ma'ruzadagi inferens xizmatini o'z kompyuteringizda (CPU yetarli) ishga tushiring, YOLOv8n va YOLOv8s modellari uchun pre/infer/post vaqtlarini va parallel…
4
Baholash mezoni: o'lchovlarning to'g'ri va takrorlanuvchi bajarilishi (40 %), hisob-kitobning to'g'riligi (30 %), xulosaning asoslanganligi va cheklovlarni ko'rsatish (30 %).
Notes: 1-topshiriq (sillabusdagi 1-mustaqil ta'lim topshirig'iga bog'langan). Netflix tavsiya tizimi, Uber haydovchi tahlili yoki Amazon omborxona robototexnikasidan birini tanlang. Ochiq manbalardagi (kompaniya muhandislik bloglari, konferensiya ma'ruzalari) ma'lumotlar asosida tizimning besh qatlamli arxitekturasini chizing, har qatlam uchun ishlatiladigan apparat sinfini (CPU/GPU/boshqa) va inferens rejimini (onlayn/paketli/oqimli) ko'rsating, hayot sikli bosqichlarini (ma'lumot → o'qitish → joylashtirish → monitoring → qayta o'qitish) tavsiflang. Hajm 4–6 bet.
Baholash mezoni: arxitektura qatlamlari va interfeyslarining to'g'ri ajratilishi (30 %), apparat tanlovining raqamli asoslanishi (30 %), hayot sikli va qayta o'qitish mexanizmining tavsifi (20 %), manbalarning ishonchliligi va to'g'ri keltirilishi (20 %).
2-topshiriq (amaliy). Ma'ruzadagi inferens xizmatini o'z kompyuteringizda (CPU yetarli) ishga tushiring, YOLOv8n va YOLOv8s modellari uchun pre/infer/post vaqtlarini va parallel o'tkazuvchanlikni o'lchang. So'ng quyidagi hisobni bajaring: 8 kamera, 10 kadr/s talab uchun qaysi model va qaysi platforma (jadvaldagi variantlardan) yetarli? Javobni Amdal qonuni va η koeffitsiyenti bilan asoslang. Hisobot 2–3 bet, o'lchov jadvali va hisob-kitob bilan.
Baholash mezoni: o'lchovlarning to'g'ri va takrorlanuvchi bajarilishi (40 %), hisob-kitobning to'g'riligi (30 %), xulosaning asoslanganligi va cheklovlarni ko'rsatish (30 %).

## Slide 40
09
Foydalanilgan manbalar

## Slide 41
Foydalanilgan manbalar (1)
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
41
1
[1] Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. Computer Architecture: A Quantitative Approach. 7th Edition. Morgan Kaufmann, 2024. — 1-bob (unumdorlik, Amdal qonuni, energiya) va 7-bob (sohaga xos…
2
[2] Kneusel, R. T. Artificial Intelligence Engineering: A Practical Guide for AI Applications. No Starch Press, 2023.
3
[3] Amershi, S., Begel, A., Bird, C., et al. Machine Learning Engineering. MIT Press, 2025.
4
[4] Sze, V., Chen, Y.-H., Yang, T.-J., & Emer, J. S. Efficient Processing of Deep Neural Networks: A Tutorial and Survey. Morgan & Claypool, 2020. — 1–3-boblar (energiya, ma'lumot harakati,…
5
[6] NVIDIA Developer Portal — https://developer.nvidia.com (Jetson, L4, A100/H100 texnik hujjatlari, TensorRT, DeepStream).
Notes: [1] Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. Computer Architecture: A Quantitative Approach. 7th Edition. Morgan Kaufmann, 2024. — 1-bob (unumdorlik, Amdal qonuni, energiya) va 7-bob (sohaga xos arxitekturalar).
[2] Kneusel, R. T. Artificial Intelligence Engineering: A Practical Guide for AI Applications. No Starch Press, 2023.
[3] Amershi, S., Begel, A., Bird, C., et al. Machine Learning Engineering. MIT Press, 2025.
[4] Sze, V., Chen, Y.-H., Yang, T.-J., & Emer, J. S. Efficient Processing of Deep Neural Networks: A Tutorial and Survey. Morgan & Claypool, 2020. — 1–3-boblar (energiya, ma'lumot harakati, algoritm–apparat birgalikdagi loyihalash).
[6] NVIDIA Developer Portal — https://developer.nvidia.com (Jetson, L4, A100/H100 texnik hujjatlari, TensorRT, DeepStream).
[7] PyTorch rasmiy hujjatlari — https://pytorch.org.
[10] ONNX rasmiy sayti — https://onnx.ai; ONNX Runtime hujjatlari — https://onnxruntime.ai.
Sculley, D., Holt, G., Golovin, D., et al. Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems. Advances in Neural Information Processing Systems 28 (NeurIPS 2015).
Amershi, S., Begel, A., Bird, C., et al. Software Engineering for Machine Learning: A Case Study. Proceedings of ICSE-SEIP 2019, IEEE.
Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. A New Golden Age for Computer Architecture. Communications of the ACM, 62(2), 2019, pp. 48–60.
MLCommons MLPerf Inference benchmark natijalari — https://mlcommons.org.
Ultralytics YOLOv8 hujjatlari — https://docs.ultralytics.com.

## Slide 42
Foydalanilgan manbalar (2)
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
42
6
[7] PyTorch rasmiy hujjatlari — https://pytorch.org.
7
[10] ONNX rasmiy sayti — https://onnx.ai; ONNX Runtime hujjatlari — https://onnxruntime.ai.
8
Sculley, D., Holt, G., Golovin, D., et al. Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems. Advances in Neural Information Processing Systems 28 (NeurIPS 2015).
9
Amershi, S., Begel, A., Bird, C., et al. Software Engineering for Machine Learning: A Case Study. Proceedings of ICSE-SEIP 2019, IEEE.
10
Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. A New Golden Age for Computer Architecture. Communications of the ACM, 62(2), 2019, pp. 48–60.
Notes: [1] Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. Computer Architecture: A Quantitative Approach. 7th Edition. Morgan Kaufmann, 2024. — 1-bob (unumdorlik, Amdal qonuni, energiya) va 7-bob (sohaga xos arxitekturalar).
[2] Kneusel, R. T. Artificial Intelligence Engineering: A Practical Guide for AI Applications. No Starch Press, 2023.
[3] Amershi, S., Begel, A., Bird, C., et al. Machine Learning Engineering. MIT Press, 2025.
[4] Sze, V., Chen, Y.-H., Yang, T.-J., & Emer, J. S. Efficient Processing of Deep Neural Networks: A Tutorial and Survey. Morgan & Claypool, 2020. — 1–3-boblar (energiya, ma'lumot harakati, algoritm–apparat birgalikdagi loyihalash).
[6] NVIDIA Developer Portal — https://developer.nvidia.com (Jetson, L4, A100/H100 texnik hujjatlari, TensorRT, DeepStream).
[7] PyTorch rasmiy hujjatlari — https://pytorch.org.
[10] ONNX rasmiy sayti — https://onnx.ai; ONNX Runtime hujjatlari — https://onnxruntime.ai.
Sculley, D., Holt, G., Golovin, D., et al. Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems. Advances in Neural Information Processing Systems 28 (NeurIPS 2015).
Amershi, S., Begel, A., Bird, C., et al. Software Engineering for Machine Learning: A Case Study. Proceedings of ICSE-SEIP 2019, IEEE.
Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. A New Golden Age for Computer Architecture. Communications of the ACM, 62(2), 2019, pp. 48–60.
MLCommons MLPerf Inference benchmark natijalari — https://mlcommons.org.
Ultralytics YOLOv8 hujjatlari — https://docs.ultralytics.com.

## Slide 43
Foydalanilgan manbalar (3)
M1 · Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari injiniringi: arxitektura va loyihalash tamoyillari
43
11
MLCommons MLPerf Inference benchmark natijalari — https://mlcommons.org.
12
Ultralytics YOLOv8 hujjatlari — https://docs.ultralytics.com.
Notes: [1] Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. Computer Architecture: A Quantitative Approach. 7th Edition. Morgan Kaufmann, 2024. — 1-bob (unumdorlik, Amdal qonuni, energiya) va 7-bob (sohaga xos arxitekturalar).
[2] Kneusel, R. T. Artificial Intelligence Engineering: A Practical Guide for AI Applications. No Starch Press, 2023.
[3] Amershi, S., Begel, A., Bird, C., et al. Machine Learning Engineering. MIT Press, 2025.
[4] Sze, V., Chen, Y.-H., Yang, T.-J., & Emer, J. S. Efficient Processing of Deep Neural Networks: A Tutorial and Survey. Morgan & Claypool, 2020. — 1–3-boblar (energiya, ma'lumot harakati, algoritm–apparat birgalikdagi loyihalash).
[6] NVIDIA Developer Portal — https://developer.nvidia.com (Jetson, L4, A100/H100 texnik hujjatlari, TensorRT, DeepStream).
[7] PyTorch rasmiy hujjatlari — https://pytorch.org.
[10] ONNX rasmiy sayti — https://onnx.ai; ONNX Runtime hujjatlari — https://onnxruntime.ai.
Sculley, D., Holt, G., Golovin, D., et al. Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems. Advances in Neural Information Processing Systems 28 (NeurIPS 2015).
Amershi, S., Begel, A., Bird, C., et al. Software Engineering for Machine Learning: A Case Study. Proceedings of ICSE-SEIP 2019, IEEE.
Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. A New Golden Age for Computer Architecture. Communications of the ACM, 62(2), 2019, pp. 48–60.
MLCommons MLPerf Inference benchmark natijalari — https://mlcommons.org.
Ultralytics YOLOv8 hujjatlari — https://docs.ultralytics.com.

## Slide 44
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollar?
Mavzu matni va materiallar: https://aiscan.airi.uz/ktm/#/c/mis2104/mavzu/M1
Nazorat savollari va mustaqil ish — mavzu matnining oxirida